## Slide 1: 同步电路 复旦大学电子工程系 陈光梦

## Slide 2
同 步
接收端产生一个与发送端同频或同相的参考信号，称为同步
模拟通信中常见的是载波（副载波）同步
数字通信中有载波同步、码元同步、帧同步等
载波同步通常用硬件完成，码元同步可以硬件完成也可以由软件完成，帧同步通常由软件完成
本PPT只讨论基于锁相环技术的载波同步电路与码元同步电路

## Slide 3
模拟通信中的载波同步举例
调频立体声广播
为了与单声道接收机兼容，将左右声道变换为主副声道，主声道M=L+R，副声道S=L-R，单声道接收机只接收主声道，立体声接收机接收全部声道
副声道信号用DSB方式调制到38kHz的副载频上，然后与主声道信号叠加，叠加后的信号称为复合立体声信号
复合立体声信号中插入一个19kHz的导频信号
接收机用锁相环锁定导频信号（同步），倍频得到38kHz的副载频，然后将副载频与抑制载频的S信号叠加就得到普通AM方式的已调波
检波即可解调S信号，所以此“副载波同步”只要频率同步即可
单声道接收
主声道
立体声接收
全部声道

## Slide 4
彩电中的彩色副载波
模拟彩电的色度信号采用正交调幅形式，其相位表示颜色，幅度表示颜色的饱和度。接收端采用同步解调恢复其相位与幅度
发送端在每行电视信号的回扫期间插入色同步信号作为参考相位
接收机用锁相环锁定色同步信号（同步），得到一个与发送端同频同相的“彩色副载频”信号作为恢复色度信号的参考相位
解调色度信号需要以同步信号做参考相位，所以此“副载波同步”必须做到相位同步

## Slide 5
数字通信中的载波同步举例
平方环
数字通信中原始的数字信号经过编码后对载波进行调制，通常编码后的数字流中的0和1具有相同的出现概率，所以调制后的信号中几乎没有载波分量（二进制载波抑制信号，类似模拟调制中的DSB信号）
为了用锁相环恢复同步信号，将二进制载波抑制信号用乘法器平方，得到的信号含有载频的2倍频分量，然后用锁相环锁定此2倍频分量（同步），再经2分频就得到了恢复的载频
锁相环等效于窄带滤波器
取出载波的二倍频分量

## Slide 6
Costas环
应用于QPSK、QAM等正交调制信号的解调
可以看作是两个相互正交的锁相环的合成。锁相环锁定再输入信号的载频分量上（载波同步），VCO产生的两个相互正交的信号，与输入信号相乘后得到其IQ分量如下图
当φ1=φ2时，输出就是解调后的基带比特流a(t)

## Slide 7
载波同步的特点以及载波同步电路的设计要点
无线通信条件下，载波信号的特点：高频率、低幅度，较差的信噪比
以锁相环实现载波同步
通常采用乘法器形式的鉴相器，满足高频率、低噪声性能
当输入的信噪比较好时，可以按照《锁相环》PPT中频率合成器的设计过程设计载波同步电路，将频率合成器中的参考信号更换为输入鉴相器的载波信号即可
当输入的信噪比较差时，设计时必须考虑锁相环的噪声特性：
  低信噪比条件下的载波同步电路中，要求锁相环的噪声带宽 ，
  等效于在锁相环的阻尼因子为0.7左右时，自然频率 ,其中 Bi 是
  锁相环输入信号的-3dB带宽
锁相环的捕捉时间对于接收机性能有较大影响，设计载波同步电路时通常需要考虑锁相环的捕捉时间，在某些特殊情况下可能要采用扫描式辅助捕捉电路

## Slide 8
有噪声输入的载波同步电路的例子
实验电路
  乘法器鉴相，偏置电流IBIAS = 0，鉴相器增益Kd=0.46
  C0=450pF(430pF+50pF可调)，VCO中心频率f0=1MHz，压控增益Ko=6×106
  C=1.5μF，R=24，ωn=2π×6000=3.76×104 ，ζ=0.7

## Slide 9
实验过程
用一个电阻加法网络将信号与噪声叠加后输入锁相环
信号：正弦波，f0=1MHz，幅度有效值0.1V
叠加的噪声：实验室信号源的噪声输出，幅度可调（峰峰值0~10V）
改变噪声电压峰峰值与输入信号有效值，测量锁相环的锁定情况（观察输出信号的稳定程度以及锁相环的同步范围）
实验结果
  噪声电压峰峰值 / 输入信号有效值 <10，Psi/Pni >0.44，锁相环基本不受影响
  噪声电压峰峰值 / 输入信号有效值 =50，Psi/Pni =1.7×10-2，锁相环输出抖动较大，勉强稳定，同步范围大幅度降低
  噪声电压峰峰值 / 输入信号有效值 =100，Psi/Pni =4.4×10-3，锁相环输出极不稳定，无法正常工作
注：上述信噪比按照下式计算： Psi/Pni = [输入信号有效值/ (噪声电压峰峰值÷6.6)]2
  其中(噪声电压峰峰值÷6.6)是噪声电压的有效值
  系数6.6来自噪声电压幅度符合正态分布的假设，99.9%的电压落在±3.3σ范围内

## Slide 10
分析与讨论之一
载波同步电路中的锁相环，可以视为一个窄带滤波器，其带宽称为锁相环的噪声带宽。对于阻尼因子0.7左右的二阶锁相环来说，其噪声带宽大约等于0.5ωn
根据这个等效原理，一个带有噪声的信号经过锁相环后，其中超出噪声带宽部分的噪声将被滤除，锁相环输出信号的信噪比得以提高，可由下式计算
输出信噪比=输入信噪比×输入信号带宽 / (锁相环噪声带宽×2)
锁相环输出信号的信噪比等效于其中的载波与相位抖动部分的比例。这个等效信噪比高意味着锁相环可以稳定工作，而信噪比不够则意味着锁相环无法稳定工作。一个经验数值是：等效的输出信噪比要大于4（6dB）锁相环才能稳定工作
前面实验的结果证明了输出信噪比与输入信噪比的正比关系：输入信号的信噪比较高时，输出的等效信噪也也较高，输出信号是稳定的。加大输入的噪声信号比重，输入的信噪比变差，则输出的信噪比随之变差，锁相环就从稳定状态变成不稳定状态了
此实验尚存在以下问题：1、噪声不完全是白色的，2、很难准确估计信号带宽，所以最终无法进行定量计算

## Slide 11
分析与讨论之二
载波同步电路中，为了获得更低的输出相位抖动，总是要求锁相环有尽可能低的自然频率（闭环带宽、噪声带宽），但很低的自然频率将会带来捕捉上的问题
本例采用了乘法器+超前滞后环路滤波器，捕捉范围为
将所有参数（见第8页）代入，捕捉范围大约是 f0±55kHz。由于载波频率为1MHz，所以相对捕捉范围大约是±5.5%，这是一个很窄的捕捉范围
实测本例电路的捕捉范围为1MHz±60kHz，与理论符合。笔者观察到由于温度或者其他原因导致VCO的中心频率漂移时，即使输入的信噪比较高也无法捕捉到信号，只能重新调节C0
可以与频率合成器做比较：频率合成器中通常采用PFD鉴相，其捕捉范围仅限于VCO的振荡频率范围，所以可以不管这个问题。而在这里尤其是有噪声输入的情况下，通常总是采用乘法器或异或门鉴相，这个捕捉问题就显得很突出
一种扫描捕捉的过程是在VCO的输入端叠加一个小的锯齿波电压，让VCO的中心频率扫描，一旦锁定就固定那个扫描电压

## Slide 12
高阶锁相环改善输出信号相位抖动的例子
实验条件：
实验电路与前面一个电路相同，但只有信号输入（噪声输入端对地短路）
  锁相环参数：鉴相增益Kd=0.46，压控增益Ko=6×106，ωn=2π×6000，ζ=0.7
  环路滤波器：R1=1300（芯片内部元件），R2=24，C=1.5μF
输入信号：FM信号，载频 f0=1MHz，调制频率F =(10~50)kHz可变，最大频偏Δfm = (1~200)kHz可变，实际加到锁相环的电压是500mVP-P
实验结果及其解释与分析：
固定调制频率为50kHz（远大于锁相环的自然频率6kHz），改变输入信号调制度（0.02~2），输出信号的相位抖动随着输入信号调制度的增加而增加
解释：FM的边频能量随调制度增加而增加，增加边频能量相当于降低输入信号的信噪比，导致锁相环输出抖动增加

## Slide 13
固定输入信号调制度，改变调制频率（10~50kHz），输出信号的相位抖动几乎不变
修改环路滤波器，增加一个极点（约25kHz），成为三阶锁相环。固定输入信号调制度，改变调制频率（10~50kHz），输出信号相位抖动随着调制频率的升高有明显的下降
  上述两条实验结果均与环路滤波器有关
  第2条实验中的环路滤波器为超前滞后型，其频率特性如下
鉴相器输出的噪声需要环路滤波器滤除，但超前滞后型环路滤波器对于频率高于其零点频率 ω2 的衰减几乎是一个定值，上述实验中的调制频率均高于本实验中的零点频率（4.4kHz），所以改变调制频率时输出抖动不变

## Slide 14
第3条实验在环路滤波器中增加一个极点（C2=330nF），电路与频率特性如下
  其中
  将R1=1300、R2=24、C1=1.5μF、C2=330nF代入上述计算公式，得
  成为三阶锁相环后，鉴相器输出中高于ω3的波动被进一步衰减，因此改变调制频率（10~50kHz）时，输出信号相位抖动随着调制频率的升高有明显的下降
  这个例子说明三阶锁相环可以有效降低锁相环输出的相位抖动。这个结论不仅适用于同步电路，也适用于频率合成器电路

## Slide 15
  常规的三阶锁相环的设计方法基于锁相环的开环频率特性进行
  比较本例前面二阶锁相环的两个转角频率与这里的三个转角频率，可发现增加C2以后，除了增加一个高频极点外，ω1基本不变，ω2完全不变。这提供了三阶锁相环的另一个设计思路：先按照二阶锁相环设计环路滤波器，然后在其中增加一个高频极点ω3。电容C2的值按照下式计算
  由于通常总是满足ω1<<ω3，所以上式可简化为
  按照这个方法设计的三阶锁相环，可以直接套用二阶锁相环的公式估算诸如捕捉范围之类的动态参数

## Slide 16
码元同步
数字通信系统中，将消息编码成二进制比特流，然后将k个二进制比特组合成一个码元
用一组特定的波形表示码元，称为对码元进行脉冲调制，调制后的信号称为基带信号，基带信号集合中包含2k种波形
基带信号波形可以只有两个电平，也可以包含多个电平
接收端为了判定码元，需要准确知道基带信号中每个码元的起始与结束时刻（同步）。用锁相环取出基带信号中的同步信号，称为码元同步

## Slide 17
常见的基带波形与同步信号举例
基带波形类型众多，下面仅举比较常见的几种
不归零码（NRZ）
两种不同的编码方式：不归零传号码、不归零空号码
以跳变表示二进制值1（传号码）或0（空号码），无跳变表示另一个二进制值
正负两个信号电平，若1、0出现几率相同则平均电平为0
遇到连续多个0或连续多个1，将出现较长时间连续不变的电平，存在较大的直流分量，不利于交流耦合或无线传输，也不利于同步信号提取和解码。通常需要在信道编码中进行调整避免上述情况出现
+V
-V
+V
-V

## Slide 18
双极性归零码——AMI码
1 交替地变换为 +V 与 -V，每个脉冲的宽度等于半个位宽。0 始终保持为 0
平均直流分量为零
  出现长时间连续 0 时解码困难（因为解码需要的同步信号包含在编码信号的跳变中，长时间没有跳变则锁相环将失锁。详细情况后面会有分析）

## Slide 19
Manchester码与差分Manchester码
Manchester码
  每个码元中点发生跳变，规定从高电平向低电平跳变为1，反向的跳变为0，
    就是1编码为10、0编码为01，00与11都是禁用码（不会出现）
    潜在的问题是正确解调依赖信号的绝对电平。但是接收端用平方环或者Costas环等恢复载波信号解调时存在相位模糊现象，即解调后的信号可能反相，此时解调Manchester码的信号将出现0、1颠倒的错误
差分Manchester码
规定1除了在码元中点有跳变外，还要在该码元开始的时候有跳变，而0仅在码元中点有跳变，从而避免了相位模糊问题。该编码中，1和0均可能被编码为10或01，具体是什么要根据符号前面是否有跳变确定。00与11都是禁用码

## Slide 20
Miller码
  1在码元中点有跳变，0在码元中点无跳变。两个码元交界处有无跳变根据码元内容确定：1的前后始终无跳变，两个0之间始终有跳变。该编码方式中4种编码符号均可能出现，没有禁用码
CMI码
  0在码元中点有低电平向高电平的跳变，1在码元中点无跳变，后面的1与前面的1始终用交替的高低电平表示，即0被编码为01，1被交替编码为00或11。10是禁用的
Miller码与CMI码

## Slide 21
码元同步信号的相位校正
Manchester码、Miller码与CMI码等码型，每个原始码元被扩展成两位，获得的同步信号是码元同步信号的2倍频，所以存在一个如何将解码后的bit流正确组合成原始的数据的问题，称为同步信号的相位校正
Manchester码、差分Manchester码与CMI码均存在禁止码，可以利用这一点来获得正确的同步相位：开始时是任意两位组合，然后检查组合后的信号是否合法，若出现禁止码则将组合偏移一位，以后就是正确的组合相位了。为了便于检测，每个数据帧的开始部分发送几个特定的同步头数据，例如Manchester码可以发送1010作为同步头信号，CMI码可以发送0000作为同步头信号。
  以Manchester码为例，同步头10被扩展为10/01/10/01（参见前面的波形图），若接收时发生错位，将组合为1/00/11/00/1x，其中00与11均为禁止码，所以就知道错位了，将下一位丢弃后的组合就是正确的

## Slide 22
Miller码不存在禁止码，所以不能用上述方法得到正确的同步相位
  该编码有一个特征：在原始码元为“101”情况下会出现最长的跳变间隔，此时两个跳变之间的间隔是2个码元的宽度，可以利用这一点确定接收信号的同步相位
  在每个信号帧的开始部分发送包含“101”的同步信号，对输入信号的脉冲间隔计数，当计数到第4个脉冲间隔时产生复位脉冲将同步信号强制清零，从而保证同步信号具有正确的相位
说明：边沿脉冲是锁相环的输入信号。计数器的CLK是锁相环的输出，每次都从边沿脉冲开始计数。锁相环的输出二分频得到同步信号，复位脉冲是同步信号的异步复位信号。

## Slide 23
多电平编码的例子——PAM
PAM(Pulse-Amplitude Modulation) 包含2k个电平，一个码元包含k比特信息
右图是PAM4的示意图
A、B是两路二进制比特信号，如果满足A信号幅度是B信号幅度的2倍，简单的叠加就可以得到PAM4信号
将PAM4波形按照幅度分成4个区间，在最大幅度的0.25、0.5和0.75位置用比较器比较，可以得到4个输出，将它们用一个编码电路恢复成A、B两路信号，就完成了PAM4解调
注：将两路PAM信号分别对载波的两个正交分量(I、Q)进行调制，然后再叠加，就得到了正交幅度调制(QAM)。例如两个PAM4就可以组成QAM16，此时一个码元将包含16比特信息。由于QAM包含了相位信息，所以其同步信号必须做到相位同步

## Slide 24
码元同步电路的设计原则
同步信息在脉冲跳变边沿中，恢复同步信号需要将边沿转变为脉冲
对于AMI码和其他三电平码来说，先做一个整流，将负脉冲信号整流为正脉冲信号后再送入边沿检测电路
设计锁相环电路，将边沿检测电路的输出锁定可以得到码元同步信号
  锁相环的鉴相器应该采用边沿触发类型的
  同步电路锁相环为载波跟踪型，其环路带宽应该根据信号的频谱特性确定：前述的不归零码、双极性归零码等码型的频谱分量从准直流的低频开始并延申到二进制码频率附近； Manchester码、Miller码等码的频谱分量集中在码元频率的2倍频附近。设计详情可参见后面的例子

## Slide 25
码元同步电路分析与设计举例
2016年的竞赛题：设计制作从二进制基带信号中提取位同步时钟的电路，框图如下
主要指标要求：
  m序列发生器的本原多项式为 f(x)=x8+x4+x3+x2+1
  时钟信号CK的频率200kHz~240kHz
  二阶有源低通滤波器的3dB 截止频率为 300kHz
  信号A的幅度峰峰值为0.1V
  自适应提取位同步时钟，要求相位抖动量≤1个位同步时钟周期的10%

## Slide 26
m序列发生器
  用移位寄存器加异或门实现，下图就是根据题目给定的本原多项式实现的m序列发生器的原理图。其中右边三个异或门实现了本原多项式中x8、x4、x3、x2四个寄存器输出的按位相加。最左边的异或门和8输入或非门实现了全零排除电路，若没有这部分电路，当所有寄存器位都输出“0”时系统将被锁死。

## Slide 27
有源低通滤波器
在真实的数字通信系统中有两个部分具有低通特性：
第一部分是在数字调制电路中为了抑制矩形脉冲信号的高次谐波造成的带外功率辐射而插入的预调制滤波器，通常该滤波器是一个具有平坦延迟特性的低通滤波器，如高斯滤波器
第二部分不是一个滤波器电路，而是通信信道的低通特性
题目用一个截止频率为300kHz的2阶低通滤波器模拟真实通信中上述两部分合成的低通特性
为了减少脉冲响应的过冲、得到较平坦的延迟特性，可以选择贝塞尔型或巴特沃斯型滤波器，Q值不宜大于0.7
由于滤波器截止频率300kHz，信号（200kHz~240kHz）中的各高次谐波均被滤除，经过低通滤波器的信号波形类似正弦波，但并非周期波形

## Slide 28
同步时钟提取电路
低噪声放大器与整形电路，将0.1V的信号放大到合适的电平后整形成矩形脉冲
基于锁相环完成的同步信号提取电路
  1、用异或门提取边沿信息
  2、为了获得最佳的捕捉范围，采用PFD鉴相
  3、VCO的可控振荡频率范围必须大于输入信号的频率范围（在本题中就是时钟信号CK的频率）

## Slide 29
4、环路滤波器的设计
除了阻尼因子取0.7左右外，这个同步电路中最值得讨论的是自然频率
作为载波跟踪电路，同步电路的自然频率应远低于输入信号频率。问题在于输入信号中可能出现长时间的1或者0，所以自然频率不能依靠信号时钟频率确定
m序列发生器产生的是一种伪随机码。此码的特点是由n级移位寄存器产生的m序列能产生最大长度为2n-1位（在本题中为28-1=255位）的码序列，其中0和1的数目基本相等。
序列中连续的1或者连续的0被称为游程，游程中1或0的个数称为游程长度。n级m序列的一个周期中总共有2n-1个游程，其中长度为1的游程占总游程数的1/2，长度为2的游程占总游程数的1/4，… 。最长的游程是n个全1以及n-1个全0，所以在本题中，可能出现连续8个1和连续7个0
当出现连续1或连续0时，由于缺乏边沿信息，送到鉴相器的输入脉冲出现空缺，此时的锁相环输出频率将出现漂移，等下一个边沿信息到来时，锁相环又要重新回到原先的锁定状态，结果就造成输出的相位抖动

## Slide 30
下图是PFD的输入出现空缺时，它与环路滤波器的输出之间的关系
在正常锁定（边沿信息完整）状态，PFD同时得到两个上升沿，所以其输出为高阻状态（图中虚线），环路滤波器的输出保持不变
但是在输入信号连续0或连续1情况下，信号边沿脉冲缺失，PFD在得到反馈的上升沿后，其输出立即变为低电平。此时环路滤波器的输出按照指数规律下降，对于超前滞后型滤波器有
其中v(t)是环路滤波器输出电压， VS是环路滤波器输入的阶跃电压，V(0)是环路滤波器输出的初始电压

## Slide 31
通常总有t<<(R1+R2)C，将上式中的指数用幂级数线性近似后有
再假设R2<<R1（大部分情况下这个假设成立），则有
由于VCO的输出相位是其输入电压的积分，故有
在阶跃发生后，输出相位的变化量是
这个输出相位变化量就是输出相位抖动

## Slide 32
由前面示意图可见，若输入连续n个1或0，阶跃脉冲发生在第1位结束时，最大的相位抖动发生在第n位结束时，所以出现最大相位抖动时 ，即有
可见锁相环的输出相位抖动与输入信号的连续1或连续0（游程）长度n有关，且基本呈平方关系。由于n=1就是输入连续波（载波），所以包含调制信息的比特流n≥2。在其他参数不变的条件下，n=2有最小的输出相位抖动
已知超前滞后型环路滤波器的自然频率为 ，所以前面的关系可写为
满足输出相位抖动要求的自然频率为
（n是连续1或0的个数，Δφmax是最大相位抖动量，Kd是鉴相增益，VS是阶跃电压，Ts是同步脉冲周期）
，

## Slide 33
由于在阶跃输入电压产生之前鉴相器的输出是高阻，而环路滤波器后面VCO的输入电阻也很高，可以认为没有电流流过R1与R2，所以在阶跃产生之前环路滤波器的输入电压与输出电压均等于电容C上的电压。由此得到环路滤波器的阶跃输入电压VS=VH-V(0)。通常情况下，阶跃输入发生前的环路滤波器输出电压V(0)≈VH/2，所以VS=VH-V(0)≈VH/2。而PFD的鉴相增益Kd=VH/4π，因此上述约束条件还可以近似为
本题目要求脉冲相位抖动量低于1个位同步时钟周期的10%，即Δφmax=2π/10。题目给定的m序列的最大游程n=8，最大的同步信号周期为Ts=1/(2×105)。将这些数据代入，就可以得到自然频率的约束条件为ωn<12778

## Slide 34
讨论一
本题的m序列实际上是在模拟原始信息的比特流，而原始信息比特流的游程长度是不确定的，那样的话要控制锁相环的输出相位抖动就很困难。所以在实际的数字信号传输中要采用某种编码方式，控制编码后的比特流中的游程长度。
前面讨论多个编码中，Manchester码、Miller码与CMI码等均将每个原始码元扩展成两位（即所谓的1B2B码），那样虽然增加了信号频率，但是其游程被限制：Manchester码最大为2，Miller码最大为4，CMI码最大为3。这样就大大降低了输出的相位抖动，所以是经常被采用的几种编码方式
本题目输入信号的最大游程数为n=8。如果将原始比特流采用Manchester码进行编码，则在其他条件不变的情况下，其输出相位抖动可以下降到原来的1/49

## Slide 35
讨论二
在载波同步电路中，通常不会有输入信号脉冲缺失的情况，只有大量的噪声会影响输出的相位抖动，所以只要按照自然频率必须远低于输入信号频率的关系约束自然频率。另外还可以增加锁相环的阶数来过滤高频噪声，以降低由于噪声引起的输出相位抖动
然而在位同步电路中可能存在输入信号脉冲缺失，此时要按照上述讨论提出的由输出相位抖动来确定自然频率约束条件。可以这样理解：输入信号脉冲缺失等效于输入信号中存在比同步信号更低的频谱分量，这种情况下增加锁相环的阶数是无能为力的，所以必须依靠降低锁相环的闭环带宽来解决由它引起的相位抖动
当然，降低自然频率必然会增加捕捉时间。所以若系统的捕捉时间还有要求，那就可能要在相位抖动与捕捉时间之间作合理的折衷，或者采用其他提高捕捉能力的辅助电路，例如扫描式捕捉电路

## Slide 36
实验题
用74HC4046芯片设计前面第25页例子中的锁相环同步电路，根据芯片的数据手册完成锁相环中环路滤波器的元件参数设计。若有可能，实际制作这个锁相环并进行测试（用信号发生器作为输入信号）
设计一个能克服相位模糊的diff-Manchester码解码电路