## Slide 1: 噪 声 复旦大学电子工程系 陈光梦

## Slide 2
噪声的时域特性
噪声的幅度、相位都是随机的，不能用电压或电流的瞬时值、平均值、最大值描述，但可以用平均功率描述
运放的噪声常用电压或电流的有效值（均方根值，rms值）描述
  其中T是一个合适的平均时间。
  由于 除以一个合适的电阻就是功率，所以在运放噪声的计算中，常常用 和 （或 和 ）表示噪声功率
多个非相关噪声叠加应该按照功率叠加的原则进行

## Slide 3
噪声电压或电流的峰峰值
噪声的瞬时电压或瞬时电流不确定
在某个范围内的瞬时电压或瞬时电流出现的几率可以用统计方法估计
许多噪声的瞬时幅度服从正态分布。这种噪声的瞬时峰值小于3倍有效值的出现几率达99.7%，小于3.3倍有效值的出现几率达99.9%
实际测量中常常将可能出现的最大噪声峰峰值与噪声有效值之比规定为6或6.6
观察噪声时，出现3或3.3倍有效值的噪声峰值的几率很低，必须经过长时间多次采样才可能观察到这些瞬时峰值

## Slide 4
噪声的频域特性
噪声是广谱的，平均功率与频率和带宽有关，计算噪声功率须给定频率范围。令频率范围趋于零可得到噪声功率谱密度 ，它是频率的函数，单位是W/Hz。
噪声电压或电流有效值随频率和带宽变化，令带宽为零就是噪声电压谱密度 （单位是 ）与噪声电流谱密度 （单位是 ）
当噪声的频率范围为 fmin ~ fmax 时

## Slide 5
噪声的等效带宽
理想功率增益响应的面积与原电路的功率增益响应的面积相同时，理想功率增益响应的频率范围
对于一阶特性
对于高阶特性，与Q值有关
对于巴特沃斯型特性，fn/fc与阶数关系为：
阶数 | 1 | 2 | 3 | 4
 | 1.57 | 1.11 | 1.05 | 1.025

## Slide 6
电阻的噪声
热噪声
噪声电压(rms) 、噪声电流(rms)、噪声功率
  其中玻尔兹曼常数 k=1.38×10-23J/K，室温 T0=290K，kT0=4×10-21J
噪声电压谱密度
噪声电流谱密度
噪声功率谱密度

## Slide 7
半导体器件的主要噪声
白噪声
  有效频带范围内具有恒定的谱密度，噪声功率与带宽成正比，在频率fmin ~ fmax范围内白噪声的电压或电流有效值为
闪烁噪声（1/f 噪声）
  功率谱密度与频率成反比：
  其中VnF (1)和 InF (1) 是1Hz时的1/f 噪声电压有效值或噪声电流有效值
  每倍频程（或十倍频程）的带宽内包含相同的噪声功率
  在频率fmin ~ fmax范围内白噪声的电压或电流有效值为
、

## Slide 8
运放的噪声及计算
运放的噪声模型
包含一个电压噪声源与两个电流噪声源
每个噪声源都含有白噪声与闪烁噪声，且相互独立。但通常运放数据手册仅给出电压噪声源的闪烁噪声参数
若放大器的频响仅在高频区，可忽略闪烁噪声
若放大器的频响从DC开始，必须考虑两种噪声的叠加，此时计算闪烁噪声的下限频率不能为0，可取某个较低的值，例如1Hz或0.1Hz

## Slide 9
运放噪声参数示例
以噪声谱图表示
以噪声参数表示
闪烁噪声为主
白噪声为主

## Slide 10
白噪声的功率计算
其中谱密度函数可以直接在谱图或参数表中得到
例：用运放AD797A设计放大器。该放大器的噪声带宽为DC~2kHz，在输入端看到的白噪声电压计算如下：
AD797A的数据表中，1kHz的等效输入噪声电压密度是0.9nV/√Hz，可认为这就是其白噪声的电压谱密度，所以在此运放输入端的等效白噪声电压有效值为

## Slide 11
闪烁噪声的功率计算
其中1Hz时的闪烁噪声电压有效值Vn(flicker)(1)可按下列方法获得：
在噪声谱密度曲线或表格中找一个频率 f (Hz)处的噪声电压谱密度Dn(f )，该谱密度由闪烁噪声与白噪声混合而成，减去白噪声功率就是闪烁噪声功率，再根据闪烁噪声密度与频率的反比关系，就有
频率 f 应该尽可能取得低一些，最方便的是取 f =1Hz

## Slide 12
例：用运放AD797A设计放大器。该放大器的噪声带宽为DC~2kHz，在输入端看到的闪烁噪声电压计算如下：
AD797A的数据表中，10Hz的输入噪声电压谱密度是1.7nV/√Hz，这是闪烁噪声与白噪声电压谱密度的合成，而其白噪声电压谱密度为0.9nV/√Hz，由此计算1Hz的闪烁噪声功率谱密度为
由于闪烁噪声不能由0Hz开始计算，故设定最低频率为0.1Hz，则可计算等效到运放输入端的闪烁噪声电压有效值为
将此结果与前面白噪声的结果合并，便可以得到这个运放放大器等效到输入端的总电压噪声为

## Slide 13
基于运放的放大器噪声计算
基本的噪声等效电路：
VnA：等效到输入端的运放内部总噪声电压
In+与In-：等效到输入端的运放内部总噪声电流，两个输入端可能不一致
Vnx：电阻Rx的噪声电压，
计算放大器的总噪声时，应单独计算各噪声源的等效输入噪声功率（令其他所有噪声电压源短路、噪声电流源开路），然后将全部等效输入功率叠加得到总输入噪声功率，再开方得到输入噪声有效值

## Slide 14
放大器内部噪声电压源VnA的计算可参见前面两个例子，其等效输入噪声功率为
噪声电流 In+ 在电阻R3上的压降等效为噪声电压，直接作用在放大器输入端，所以其等效输入噪声功率为
噪声电流 In- 在电阻R1||R2上的压降等效为噪声电压，作用在放大器输入端，所以其等效输入噪声功率为
噪声电流也包含白噪声与闪烁噪声，应根据实际情况计算

## Slide 15
电阻R3的噪声直接作用在放大器输入端，其等效输入噪声功率是
电阻R1噪声电压的增益为R2/R1，但放大器的噪声增益为(1+R2/R1)，将噪声等效到放大器输入端要考虑此因素，得到等效输入噪声功率为
电阻R2的噪声直接作用在放大器的输出端，将它等效到放大器输入端要除以放大器的噪声增益，所以其等效输入噪声功率是
综合上述6个噪声，等效到放大器输入端的总噪声电压有效值为

## Slide 16
例：用运放AD797A设计放大器。该放大器的噪声带宽为DC~2kHz，外围3个电阻阻值为R1=1kΩ、 R2=10kΩ、 R3=910Ω，计算等效到放大器输入端的总噪声电压有效值
前面例子已得这个放大器等效到输入端的总电压噪声为 ，功率为(42.5×10-9)2 =1.8×10-15(V2)
查AD797A数据表，其电流噪声密度为2pA/√Hz，因此
由于R1||R2=R3，所以
电阻R1的等效输入噪声功率是
电阻R2的等效输入噪声功率是
电阻R3的等效输入噪声功率是

## Slide 17
由此得到该放大器等效到输入端的总噪声电压有效值为
由此例可见各部分噪声的贡献比重之不同。当外部电阻较小时，运放内部噪声电压源的贡献是主要的；当外部电阻增加时，电阻的噪声将逐渐增大；进一步加大电阻，则电流噪声的比重将占主导地位

## Slide 18
射频放大器的噪声
噪声指数
两种表示方法：噪声指数 NF 与噪声系数 F
噪声系数 F 的定义：
  由此可得到噪声系数的其他表示式，例如
  其中 Pni 是输入放大器的外部噪声功率，PnA 是等效到放大器输入端的内部噪声功率

## Slide 19
例：某MMIC的NF=2dB，则内部噪声功率等效到输入端的密度为
放大器输入端的总噪声密度为
  在阻抗匹配的条件下，外部噪声由电阻产生，功率谱密度为4kT0 。输入放大器的功率是它的1/4，即输入放大器的噪声功率谱密度为
根据噪声系数的定义，等效到输入端的放大器内部噪声功率谱密度为
  实际上，只有在输入阻抗不匹配时才需要计算此内部噪声
  当阻抗匹配时，外部输入放大器的噪声功率谱密度一定是kT0，内部噪声功率谱密度是它的(F-1)倍，所以总输入噪声功率谱密度就是F∙kT0，即
或