## Slide 1: 有源滤波器设计 复旦大学电子工程系 陈光梦

## Slide 2
低通滤波器
一阶与二阶低通滤波器单元
一阶低通滤波器 二阶低通滤波器

## Slide 3
常见的二阶低通有源滤波器单元电路
压控电压源LPF电路（Sallen-Key电路）
注：已知fc与Q，求各RC。参数个数大于方程个数，元件参数并不唯一，要预先指定某几个参数。具体可参见《有源滤波器》p12。

## Slide 4
多路反馈型LPF电路
注：已知fc与Q，求各RC。参数个数大于方程个数，元件参数并不唯一，要预先指定某几个参数。具体可参见《有源滤波器》p12~p13。
Notes: 已知fc与Q，求各RC。参数个数大于方程个数，元件参数并不唯一。要指定某几个参数，具体可参见《有源滤波器》p12~p13。

## Slide 5
高阶低通滤波器的构成
高阶有源低通滤波器由若干个二阶低通滤波器（奇数阶的包含一个一阶低通滤波器）级联而成，每个一阶或二阶滤波器称为一个滤波节。
一阶节与二阶节合成3阶滤波器的示意图

## Slide 6
高阶滤波器的特点
由于各滤波节具有各自独立的wc与Q值，级联以后形成的滤波器可以有不同的滤波特性。
滤波器的滤波特性应该尽量逼近理想滤波器的滤波特性。按照逼近函数的不同，常见的滤波器有巴特沃斯型、切比雪夫型、椭圆型、贝塞尔型等。

## Slide 7
巴特沃斯型滤波器
幅频特性在通带内平坦（单调，没有波动）
在截止频率处的幅度下降3dB
随着阶数的增加，其过渡带越来越陡

## Slide 8
切比雪夫型滤波器
幅频特性在通带内具有微小的起伏（带内波动）
通带宽度可以用等纹波截止频率表示，也可以用-3dB截止频率表示，通常这两个频率并不相等
在相同阶数下，通带内波动量越大，过渡带越陡

## Slide 9
椭圆型滤波器
幅频特性不仅在通带内有等纹波起伏，而且在阻带内也具有等纹波起伏（传递函数既有极点也有零点）
由于零点的原因，在相同阶数下，具有最佳的阻带特性
注：由于纵坐标太大了，上图通带内的纹波没法显示
理论上说阻带内零点频率上有无穷大的衰减，但实际上总是一些有限值

## Slide 10
低通滤波器的设计与制作（第1步）
已知条件（设计依据）
截止频率（或通带宽度）。巴特沃斯型就是-3dB频率，切比雪夫型和椭圆型可以有等纹波截止频率与-3dB截止频率两种表示形式
通带内的波动。巴特沃斯型没有此项
最低阻带衰减量以及阻带起始频率
切比雪夫型低通滤波器等纹波带宽与-3dB带宽的比值
阶数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
纹波0.1dB | 0.5146 | 0.7199 | 0.8243 | 0.8813 | 0.9150
纹波0.2dB | 0.5973 | 0.7791 | 0.8648 | 0.9098 | 0.9359
纹波0.5dB | 0.7196 | 0.8565 | 0.9148 | 0.9440 | 0.9606
纹波1dB | 0.8213 | 0.9133 | 0.9497 | 0.9673 | 0.9771

## Slide 11
低通滤波器的设计与制作（第2步）
确定滤波器类型与阶数：
阶数越高，滤波器幅频特性的边沿越陡峭
在相同阶数条件下，滤波器幅频特性的陡峭程度是：椭圆型 > 切比雪夫型 > 巴特沃斯型
要求通带内没有波动的只能是巴特沃斯型
可以用公式计算阶数，也可按照带外衰减的图表确定阶数。
巴特沃斯型阶数计算：
切比雪夫型阶数计算：
其中：fc是截止频率，f2是阻带起始频率，a1是以dB表示的通带内纹波，
a2是以dB表示的最低衰减（频率等于f2时的衰减）

## Slide 12
巴特沃斯型低通滤波器的带外衰减
wc为-3dB截止角频率

## Slide 13
切比雪夫型低通滤波器的带外衰减
wc为等纹波截止角频率

## Slide 14
低通滤波器的设计与制作（第3步）
按照下面的表格得到每个滤波节的参数。
  奇数阶滤波器的最后一个滤波节为一阶节（无Q值），其余均为二阶节。实际滤波节的截止角频率为 ，其中fc是整个低通滤波器的截止频率（巴特沃斯型位-3dB截止频率，切比雪夫型为等纹波截止频率）。
阶数 | p | Q | p | Q | p | Q
2 | 1 | 0.7071 |  |  |  | 
3 | 1 | 1.0000 | 1 | - |  | 
4 | 1 | 1.3065 | 1 | 0.5412 |  | 
5 | 1 | 1.6182 | 1 | 0.6180 | 1 | -
6 | 1 | 1.9319 | 1 | 0.7071 | 1 | 0.5176
巴特沃斯型低通滤波器内各滤波节的归一化截止频率与Q值

## Slide 15
带内纹波 | 阶数 | p | Q | p | Q | p | Q
0.1dB | 2 | 1.8205 | 0.7674 |  |  |  | 
 | 3 | 1.2999 | 1.3410 | 0.9694 | - |  | 
 | 4 | 1.1533 | 2.1826 | 0.7892 | 0.6188 |  | 
 | 5 | 1.0932 | 3.2827 | 0.7974 | 0.9145 | 0.5389 | -
 | 6 | 1.0627 | 4.6326 | 0.8345 | 1.3313 | 0.5132 | 0.5995
0.2dB | 2 | 1.5352 | 0.7967 |  |  |  | 
 | 3 | 1.1889 | 1.4595 | 0.8146 | - |  | 
 | 4 | 1.0948 | 2.4351 | 0.7011 | 0.6459 |  | 
 | 5 | 1.0571 | 3.7064 | 0.7472 | 1.0008 | 0.4614 | -
 | 6 | 1.0382 | 5.2700 | 0.8031 | 1.4916 | 0.4603 | 0.6259
0.5dB | 2 | 1.2313 | 0.8637 |  |  |  | 
 | 3 | 1.0688 | 1.7063 | 0.6265 | - |  | 
 | 4 | 1.0313 | 2.9399 | 0.5970 | 0.7052 |  | 
 | 5 | 1.0178 | 4.5437 | 0.6905 | 1.1779 | 0.3623 | -
 | 6 | 1.0115 | 6.5089 | 0.7681 | 1.8106 | 0.3962 | 0.6836
1dB | 2 | 1.0500 | 0.9565 |  |  |  | 
 | 3 | 0.9971 | 2.0176 | 0.4942 | - |  | 
 | 4 | 0.9932 | 3.5600 | 0.5286 | 0.7845 |  | 
 | 5 | 0.9941 | 5.5538 | 0.6552 | 1.3988 | 0.2895 | -
 | 6 | 0.9953 | 8.0012 | 0.7468 | 2.1977 | 0.3532 | 0.7608
切比雪夫型低通滤波器内各滤波节的归一化截止频率与Q值
注意：若采用-3dB截止频率设计需换算为等纹波截止频率

## Slide 16
低通滤波器的设计与制作（第4步）
选定各滤波节的电路形式（每个滤波节的形式可以不同）
选定各滤波节的直流增益K0（根据总增益要求分配到各滤波节，可以相同也可以不同，通常Q值高的节应该分配较低的增益）
按照选定的电路形式与fc、Q、K0等参数，计算每个滤波节的RC元件参数。
由于电容的可选性比电阻差，所以通常先确定电容，再计算电阻。具体过程可参考培训材料《有源滤波器》。也可用EDA软件辅助设计

## Slide 17
制作实际滤波器电路的注意点：
  电源、接地、退耦
  选择运放。通常采用完全补偿的电压反馈型运放，且要求具有足够高的GBP（要求GBP>100·K0·Q·fc）
  实际电容器的容量误差较大，应该预先检测筛选，或根据实际测得值计算电阻
  实际电容器的ESR会影响滤波器的Q值。滤波器电路的实际Q值与设计Q值、电容器Q值之间的关系大致如下
  1/Q实际=1/Q设计+1/QC1+1/QC2
  可以预先检测电容的Q值，然后按照上式预提升设计Q值
  压控电压源电路有高频馈通现象，对阻带衰减有较高要求的电路慎用

## Slide 18
低通滤波器的设计与制作（第5步）
在安装结束后进行调试。调试步骤应该是首先逐个调试每个滤波节，最后再进行总调。若直接进行总调容易将滤波器调乱
一阶滤波节的调试
  一阶低通滤波节只有一个截止频率参数
  按照-3dB关系，根据幅频特性测试其截止频率
  或者按照相移45度关系，根据相频特性测试其截止频率
  根据测得的截止频率是否符合设计要求，调整实际元件的参数

## Slide 19
二阶滤波节的调试
  在截止频率fc，二阶低通滤波节有以下关系：
  输出信号相移90度
  输出信号幅度是输入信号的K0Q倍
  所以，用示波器检测二阶低通滤波节的输入输出：
  满足移相90度的信号频率就是该滤波节的截止频率
  读出截止频率上的输出幅度与输入幅度之比，可以得到该滤波节的Q值
  若示波器有X-Y输入模式，用李萨如图形可以帮助检测：
  相移90度时，李萨如图形是一个上下、左右分别对称的椭圆，椭圆的长短轴就是两个信号的幅度
  检查测得的截止频率和Q值是否符合设计要求，调整实际元件的参数

## Slide 20
低通滤波器设计举例
设计一个切比雪夫型有源低通滤波器，要求等纹波截止频率fc=1kHz，通带内波动1dB，在2kHz处衰减量不小于20dB，直流增益K0=1
将a1＝1dB，a2=20dB，f2/fc=2等参数代入切比雪夫型低通阶数计算式（或查图表），得到所需阶数n=3，由一个二阶节与一个一阶节组成
查表，3阶切比雪夫型1dB纹波低通滤波器中二阶滤波节的归一化参数为
C1＝1mF，C2＝10nF，R1=7.57kW，R2=336W， R4短路
用压控电压源电路设计上述二阶节，最后得到的结果是
查表，3阶切比雪夫型1dB纹波低通滤波器中一阶滤波节的归一化参数为
，所以
最后得到电路参数 C=0.1mF，

## Slide 21
完成设计的电路图
运放选择：要求运放的GBP>100·K0·Q·fc ≈ 100*1*2*1kHz = 200kHz
（其中Q值按照2阶节的最大Q值计算）
很多运放可以满足，例如LF353（双运放，GBP=4MHz）
电源电压±9~±15V，退耦电容10uF+0.1uF(两组)
电阻器选择：若选用E96，则为3.24k、7.50k、332
若选用E24，则为3.3k(或3k+220)、7.5k、330
电容器选择：工作频率不高，选用Q值高的薄膜电容或独石电容即可
制作前最好实测一下电容量（筛选）

## Slide 22
高通滤波器
高通滤波器的设计原理与过程与低通滤波器雷同
具体电路与设计过程，可参见培训材料《有源滤波器》
具体注意点有：
  电源、接地与退耦
  高通滤波器的通带宽度是一个有限值，具体的限制取决于运放的带宽限制，这是选择运放的一个重要考虑
  电容器的Q值影响滤波节的Q值
调试高通滤波器的方法，与调试低通滤波器的方法相同

## Slide 23
带通滤波器
通带宽度很大的带通滤波器
  可以用一个低通滤波器（决定通带高频端特性）与一个高通滤波器（决定通带低频端特性）串联构成
通带宽度不大但有平坦度要求的带通滤波器
  要求通带有一段不是很宽的宽度，但对于通带内的增益有平坦度要求，对于过渡带的陡度也有要求（逼近理想滤波器的矩形特性）。用低通+高通的方式则难以做到两个滤波器互不影响，结果是通带内平坦度不够。这种滤波器需要按照高阶带通滤波器的设计方法，用多个带通滤波节串联构成
点通滤波器
  对单一频率进行滤波，通带越窄越好。
  由一个或多个带通滤波节串联构成，每个滤波节具有相同的中心频率，合成后的通带宽度以-3dB截止频率定义

## Slide 24
基本的带通滤波器单元（一阶带通节）
ω0是滤波节的中心角频率
Q是品质因数
K0是滤波节中心频率的增益（峰值增益）
注：阶数按照过渡带的斜率定义，所以一阶带通与带阻滤波器的传递函数分母包含s平方项，二阶带通或带阻需要两个一阶合成。

## Slide 25
图中红色为一个二阶节
蓝色为另一个二阶节
黑色为合成后的4阶滤波器
二阶与高阶带通滤波器
二阶带通滤波节由两个具有相同Q值、关于滤波器中心频率几何对称的一阶节构成
高阶带通滤波器由一阶与二阶带通滤波节级联而成（偶数阶滤波器全部由二阶节构成，奇数阶滤波器包含一个一阶节）
具体设计过程，可参见培训材料《有源滤波器》
一个4阶带通滤波器的例子

## Slide 26
压控电压源带通滤波器电路
注：已知f0与Q，求各RC。参数个数大于方程个数，元件参数并不唯一，要预先指定某几个参数。具体可参见《有源滤波器》p26。

## Slide 27
多路反馈型带通滤波器电路
注：已知f0与Q，求各RC。参数个数大于方程个数，元件参数并不唯一，要预先指定某几个参数。具体可参见《有源滤波器》p27。

## Slide 28
使用模拟电感的带通滤波器电路
通常令C1=C2=C，R2=R3=R，则有
模拟电感
注：此电路与前面两种相比，设计与调整均较为简单，缺点是要用2个运放，且中心增益必须大于1。实际电路中采用双运放较为适宜。
进一步令R4=R5=R2=R3=R，则有

## Slide 29
点通滤波器，由若干个一阶节串联构成
1级
3级
级数增加，Q值与矩形系数随之变好，但变化速率逐步变缓，常用2~3级
级数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
BWΣ /BW | 1 | 0.64 | 0.51 | 0.43 | 0.39
QS /Q | 1 | 1.56 | 1.96 | 2.33 | 2.56
矩形系数 | 9.95 | 4.66 | 3.74 | 3.38 | 3.19

## Slide 30
具体电路中的注意点有：
  电源、接地与退耦
  由于点通滤波器或者高阶带通滤波器中的滤波节通常总是要求有较高的Q值，电容器Q值影响滤波节Q值的问题比低通滤波器的要严重得多，所以筛选电容器要比低通滤波器的严格得多
调试带通滤波器的过程也是逐个滤波节进行
  在中心频率，输入输出相位相同，李萨如图形为一直线
  在-3dB频率，输入输出相差90度，李萨如图形为一椭圆
  上下两个-3dB截止频率与中心频率的比值为
  Q值较高时，中心频率与-3dB带宽的比值约等于Q

## Slide 31
带阻滤波器
阻带很宽的带阻滤波器
  可以用一个低通滤波器（确定阻带低频端特性）与一个高通滤波器（确定阻带高频端特性）输出叠加构成
点阻滤波器（陷波器）
  对单一频率进行滤波（陷波），阻带带宽越窄越好
阻带不宽但要求接近理想特性的带阻滤波器
  阻带不是很宽，但要求平坦以及较陡的过渡带。用点阻滤波器则阻带内的平坦度以及过渡带的陡度可能不够，而用低通+高通的方式则往往是阻带内的衰减以及平坦度不够。这种滤波器需要按照高阶带阻滤波器的设计方法，用几个一阶和二阶带阻滤波节构成

## Slide 32
基本的带阻滤波器单元（一阶带阻节）
ω0是滤波节的中心角频率
Q是品质因数
K是滤波节通带的增益

## Slide 33
高阶的带阻滤波器由一阶与二阶带阻滤波节级联而成
二阶带阻滤波节由两个具有相同Q值、关于滤波器中心频率几何对称的一阶节构成
一个5阶带阻滤波器的例子

## Slide 34
双T网络带阻滤波器单元电路
这是最基本的双T带阻滤波器，特点是其零点频率与极点频率相同，均为ω0

## Slide 35
零点频率与极点频率不同的双T网络带阻滤波器单元电路
极点 零点

## Slide 36
双T网络带阻滤波器单元电路

## Slide 37
其他结构的有源滤波器
状态变量滤波器
  由积分与求和两种电路构成
  可以构成低通、高通、带通与带阻等各种不同的滤波器
  有集成电路芯片
一种典型的状态变量滤波器电路

## Slide 38
用状态变量电路构成带阻滤波器
（高通+低通形式）

## Slide 39
开关电容滤波器
  开关电容等效电阻的原理
  等效电阻的阻值与外部时钟频率有关，所以积分器的时间常数与外部时钟频率有关
  开关电容滤波器按照状态变量滤波器的结构，可以构成低通、高通、带通等各类滤波器
  开关电容滤波器的截止频率正比于外部时钟频率，所以适合在可变频率的场合应用

## Slide 40
几个集成开关电容滤波器芯片简介
  MF10
  内含2个状态变量滤波器，GBP=2.5MHz，时钟10Hz~1MHz，电源±12V
  LTC1068
  内含4个状态变量滤波器，GBP=6MHz，SR=10V/us，电源±5V
  最高时钟频率随型号后缀不同从3.4MHz~5.6MHz不等
  MAX7400
  内含1个8阶低通椭圆滤波器，转折频率1Hz~10kHz，时钟频率=100×转折频率
  电源电压+5V

## Slide 41
实验题1
设计与制作一个低通滤波器，要求如下：
输入信号峰峰值1V，16kHz以下的增益为5倍且波动不大于5%，频率高于32kHz后的衰减不小于34dB。
实验题2
设计与制作一个点通滤波器，要求如下：
中心频率等于5kHz±10Hz。输入信号有效值为0.1V，中心频率的增益不低于20dB，-3dB带宽不大于100Hz， 5kHz±500Hz处的增益不高于0dB。

## Slide 42
所有实验要求如下：
1、完整的设计过程。
2、包含所有元器件型号参数的完整电路图。
3、实测的频率特性数据与曲线。
4、对实验结果的分析。

## Slide 43
提高的实验
选一个集成开关电容滤波器芯片，详读其datasheet，然后自行设计一个滤波器（类型、阶数均自定）：
1、画出包含所有元器件型号参数的完整电路图。
2、可能的话进行仿真。
3、实际制作上述滤波器，实测其频率特性。
4、保存实际制作结果作为备用模块。
* 建议设计低通或带通，这两种滤波器是最常用到的。