## Slide 1: 电路设计制作的 注意事项 复旦大学电子工程系 陈光梦

## Slide 2
接地与退耦
低频电路
尽量采用粗直的导线作为地线以降低地线电阻
单点接地：每级放大器或其他单元电路与其周边的相关元件（电阻电容等）形成一个接地点，然后将每级电路的接地点通过一根单独的接地线接到电源输入端的储能电容引脚点
避免地线构成环

## Slide 3
高频电路
大面积接地：在印制电路板中采用一整层铜箔作为接地平面（在4层印制板中通常将第2层作为接地层、第3层作为电源层；在双面板中将背面作为接地层，所有元件与走线都尽可能安排在元件面），所有需要接地的引脚包括集成电路引脚、退耦电容引脚等，都在尽可能短的距离内通过一个过孔连接到地平面
尽可能保持接地平面的完整性
大面积铺铜（Polygon Plane）接地（适用于双面板），这种接地的效果介于星形接地与大面积接地之间。如果能小心安排走线，使得大面积铺铜接近一个完整的接地平面，或者通过足够多的通孔将印板两面的接地面连成一个完整的接地平面，则其效果将接近大面积接地

## Slide 4
地的分割
当一个系统中同时存在模拟信号与数字信号时，应该将两部分的地分开，然后在合适的地方连接。通常可以在模拟信号进入数字部分的位置（例如ADC输入端口）连接
若系统中存在开关电源，则最好将开关电源部分独立。如果必须设计在同一个印制板上，则电源部分应该形成一个单独的区域，它与其他部分仅仅在电源最后的输出储能电容引脚处相连通

## Slide 5
电源退耦电容
高频或高速电路，每个集成电路芯片都需要单独的电源退耦电容
运放，每个集成电路芯片都需要单独的电源退耦电容
低频数字电路，可以采用几个芯片合用一组电源退耦电容的做法
瓷片电容具有较好的高频特性，它作为电源退耦电容的作用是给电源提供一个低阻抗的接地通道，有效降低电源噪声
并联在芯片电源引脚上的电解电容是储能电容，它的作用是在芯片的工作电流发生变化时提供芯片一个缓冲的能量，使得芯片的工作电压不至于有太大的波动，尤其在模拟电路芯片中是十分必要的

## Slide 6
工作频率很高时必须考虑电容的寄生参数影响，包括电容的等效串联电阻（ESR）和等效串联电感（ESL），必须使用无引线电容，最为常见的是贴片电容
高频电路中，即使贴片电容也要考虑其分布电感，有时候大容量电容的退耦效果反而不如较小容量的电容好
采用多个相同的贴片电容并联，可以有效降低等效的ESR与ESL
不建议不同容量的贴片电容并联（电解电容除外）
所有退耦电容要尽可能靠近芯片的电源引脚，同时尽可能就近接地，在高频电路中通常直接在电容接地端用一个通孔接到地平面
电源线进入放大器时最好先连到退耦电容引脚，再连到芯片的电源引脚

## Slide 7
信号的连接
印制板上的信号线
低频和低速电路（精密测量电路除外）：只要不是十分糟糕的布线，印制板上的信号连接通常不会引起什么问题
高频高速电路：信号线以短、直为布线原则（传输线除外）。曾经有学生由于将信号线绕了一个圈而导致高频振荡器停振。也有些特殊的集成器件对布线有特殊的要求，通常会在其数据手册中特别注明，布线时必须遵循手册的说明
传输线需要其特性阻抗
高速数字电路（100MHz以上），要考虑信号线的延时

## Slide 8
屏蔽电缆
常常用于小信号传递
屏蔽层接地可以很大程度上降低由分布电容引入的干扰
屏蔽层接地方式对屏蔽效果有很大影响
避免屏蔽层两端同时接地而形成接地环
若此端接地，则屏蔽层与电源地构成接地环

## Slide 9
双绞线
双绞线传输差分信号
由于双绞线中两根导线的空间位置相互交替，电场干扰信号在双绞线的两根导线上的感应电压总是正负交替，磁场干扰信号在双绞线中的感应电流同样也是正负交替，在总体效应上相互抵消，所以双绞线的抗干扰能力比其他连接方式更为有效
在距离较长的情况下，用双绞线传输差分信号是极为有效的防止干扰的手段

## Slide 10
排线
同时传输多个信号
  模拟信号很少使用排线，数字信号常常使用排线传输
排线中地线的安排
  第一个原则与使用屏蔽电缆的屏蔽层相同，就是要避免排线中的地线与电源地线构成一个环
  第二个原则是针对高频或高速信号的：要尽量减小信号回路的电抗。常常看到一些高速数字信号通过排线传输时采用一根信号线隔一根地线的排列结构，此结构的特点就是每根信号线都可以找到一根与它构成最小回路面积的地线以返回信号电流。有一种特殊的排线，在其背面有一片金属网作为地线，具有极好的高频传输特性，可惜现在市场上几乎见不到这种排线

## Slide 11
运放的正确使用
基本参数的选择原则
电源电压与运放的输入输出动态范围。所有放大器均需考察
频率特性。所有放大器均需考察，尤其对高频放大器必须仔细核查
封装。所有放大器均需考察，尤其在制作印制板时必须核对
输入失调电压与失调电流、输入偏置电流。微弱信号放大器、精密放大器以及直流放大器必须考察
输出驱动能力与压摆率。大信号输出放大器必须考察
噪声。微弱信号放大器必须考察

## Slide 12
两种不同结构的运放
电压反馈型运放
  差分放大器+共射(共源)放大器结构
  完全补偿的运放。内部有足够大的补偿电容，开环增益在0dB以上只有一个极点，闭环后GBP近似为常数
  非完全补偿的运放。内部的补偿电容不大，开环增益在0dB以上有不止一个极点，频响优于完全补偿型运放，闭环时有最低增益的限制
电流反馈型运放
  跟随器+电流镜结构
  频响和压摆率均很高（远高于电压反馈型运放），且基本不受闭环增益的影响

## Slide 13
放大器的稳定性
不完全补偿的电压反馈型运放，构成放大器时要满足最小稳定增益的限制，不可接成跟随器，也不可用电容反馈，否则就会自激
电流反馈型运放，反馈电阻有一个最佳值，不能随便选取，尤其不能短路或者用电容反馈，否则就会自激
容性负载是运放自激的重要原因。如果一定要驱动大容量的电容负载应当在运放输出端接入隔离电阻
反相输入端的大电容（例如微分电路）可能引起自激
不合理的接地、不合理的电源退耦、以及不合理的印制板布局，均可能引起放大器自激
多级放大器要避免级间存在不需要的耦合
正确的测量方法至关重要

## Slide 14
多余运放的处理
在使用一个双运放或四运放时，可能只用了其中一部分，多余运放的处理主要是防止它产生自激
对于完全补偿的电压反馈型运放，可将它接成一个跟随器（反相输入端与输出连接），然后将同相输入端接地或某个固定电位，这样的做法能保证它不会自激
对于不完全补偿的运放，因为有最小闭环增益的限制，要用两个电阻构成一个放大倍数足以保证稳定的放大器，然后将输入端接地或某个固定电位
对于电流反馈型运放，可参照电压反馈型运放的做法，但即使允许闭环增益为1，也要接入反馈电阻，决不允许直接将输出与反相输入端直接连接

## Slide 15
常用电阻的特点
碳膜电阻具有负的温度系数，金属膜电阻具有正的温度系数，合成膜电阻具有或正或负的温度系数
贴片电阻具有很低的分布电感，适合高频应用
线绕电阻、水泥电阻等适用于大功率应用，但这些电阻通常都有较大的分布电感，不能用于高频电路
电阻、电容与电感

## Slide 16
电阻的标称值系列与误差（一）
E24(5%), E12(10%), E6(20%) | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 4.7 | 6.8
E24(5%) | 1.1 | 1.6 | 2.4 | 3.6 | 5.1 | 7.5
E24(5%), E12(10%) | 1.2 | 1.8 | 2.7 | 3.9 | 5.6 | 8.2
E24(5%) | 1.3 | 2.0 | 3.0 | 4.3 | 6.2 | 9.1
电容、电感的标称值系列与电阻相同，但通常只有E12与E6系列

## Slide 17
电阻的标称值系列与误差(二）
1.00 | 1.15 | 1.33 | 1.54 | 1.78 | 2.05 | 2.37 | 2.74 | 3.16 | 3.65 | 4.22 | 4.87 | 5.62 | 6.49 | 7.50 | 8.66
1.01 | 1.17 | 1.35 | 1.56 | 1.80 | 2.08 | 2.40 | 2.77 | 3.20 | 3.70 | 4.27 | 4.93 | 5.69 | 6.57 | 7.59 | 8.76
1.02 | 1.18 | 1.37 | 1.58 | 1.82 | 2.10 | 2.43 | 2.80 | 3.24 | 3.74 | 4.32 | 4.99 | 5.76 | 6.65 | 7.68 | 8.87
1.04 | 1.20 | 1.38 | 1.60 | 1.84 | 2.13 | 2.46 | 2.84 | 3.28 | 3.79 | 4.37 | 5.05 | 5.83 | 6.73 | 7.77 | 8.98
1.05 | 1.21 | 1.40 | 1.62 | 1.87 | 2.15 | 2.49 | 2.87 | 3.32 | 3.83 | 4.42 | 5.11 | 5.90 | 6.81 | 7.87 | 9.09
1.06 | 1.23 | 1.42 | 1.64 | 1.89 | 2.18 | 2.52 | 2.91 | 3.36 | 3.88 | 4.48 | 5.17 | 5.97 | 6.90 | 7.96 | 9.20
1.07 | 1.24 | 1.43 | 1.65 | 1.91 | 2.21 | 2.55 | 2.94 | 3.40 | 3.92 | 4.53 | 5.23 | 6.04 | 6.98 | 8.06 | 9.31
1.09 | 1.26 | 1.45 | 1.67 | 1.93 | 2.23 | 2.58 | 2.98 | 3.44 | 3.97 | 4.59 | 5.30 | 6.12 | 7.06 | 8.16 | 9.42
1.10 | 1.27 | 1.47 | 1.69 | 1.96 | 2.26 | 2.61 | 3.01 | 3.48 | 4.02 | 4.64 | 5.36 | 6.19 | 7.15 | 8.25 | 9.53
1.11 | 1.29 | 1.49 | 1.72 | 1.98 | 2.29 | 2.64 | 3.05 | 3.52 | 4.07 | 4.70 | 5.43 | 6.26 | 7.23 | 8.35 | 9.65
1.13 | 1.30 | 1.50 | 1.74 | 2.00 | 2.32 | 2.67 | 3.09 | 3.57 | 4.12 | 4.75 | 5.49 | 6.34 | 7.32 | 8.45 | 9.76
1.14 | 1.32 | 1.52 | 1.76 | 2.03 | 2.34 | 2.71 | 3.12 | 3.61 | 4.17 | 4.81 | 5.56 | 6.42 | 7.41 | 8.56 | 9.88
E96(1%), E192(0.5%)
* E96仅有深色格内的标称值

## Slide 18
贴片电阻的功耗限制
英制(mil) | 公制(mm) | 额定功率@70°C | 额定功率（增强系列） | 最大工作电压(V)
0201 | 0603 | 1/20W |  | 25
0402 | 1005 | 1/16W |  | 50
0603 | 1608 | 1/16W | 1/10W | 50
0805 | 2012 | 1/10W | 1/8W | 150
1206 | 3216 | 1/8W | 1/4W | 200
1210 | 3225 | 1/4W | 1/3W | 200
1812 | 4832 | 1/2W |  | 200
2010 | 5025 | 1/2W | 3/4W | 200
2512 | 6432 | 1W |  | 200

## Slide 19
电容器通常按照介质分类
陶瓷介质
  NP0，X7R等介质，可以是单层结构（瓷片电容）或多层结构（独石电容）
有机薄膜介质
  聚苯乙烯、聚丙烯、聚酯、涤纶等介质，卷绕结构
云母介质
玻璃釉电容
电解电容
  铝电解电容、钽电解电容

## Slide 20
电容器的非理想特性
等效串联电感(ESL)，与电容结构有关，与封装形式有关
等效串联电阻(ESR)，与电容的介质有关。表现为电容的Q值。云母电容、老式的薄膜电容、NP0瓷介电容等有较高的Q值
介质吸收。用一根导线将电容短路一段时间然后分开，在分开的瞬间电容两端电压为0，但是随即此电压将慢慢升高到某个残余值。不同的电容器的介质吸收程度是不同的，聚苯乙烯电容有最小的介质吸收系数，所以是精密测量电路中的首选
压电效应。不同的电压下电容量有变化，多见于陶瓷介质电容器

## Slide 21
电容器选型的注意事项
常规事项
  容量的标称值、容量的误差
  耐压
  额定电流
特殊要求
  谐振回路与滤波器应用：Q值
  ADC采样电容与积分电容：介质吸收
  极低谐波失真的应用：压电效应

## Slide 22
电感的类型与特点
通常可将电感分为带磁芯与不带磁芯两大类
不带磁芯的电感（空气电感）通常电感量较小，工作频率范围很大，Q值稳定
带磁芯的电感可以将电感量做得很大，但是由于磁芯的非线性，存在很多非线性因素：
  工作频率上限受磁芯材料限制
  电感量有非线性，存在磁饱和现象
  随工作条件的变化，Q值可能有较大变化