## Slide 1: 2016年江苏省TI杯F题 位同步时钟提取电路 复旦大学电子工程系 陈光梦

## Slide 2
题目
一、任务
设计并制作一个从二进制基带信号中提取位同步时钟的电路，并能测定和显示提取出的位同步时钟频率，设计制作的电路组成框图如下图所示。

## Slide 3
二、要求
（1）设计制作“基带信号产生电路”，用来模拟二进制数字通信系统接收端中被抽样判决的非逻辑电平基带信号。要求：
1) m序列发生器的反馈特征多项式（本原多项式）为 f(x)=x8+x4+x3+x2+1，其序列输出信号及外输入ck 信号均为 TTL 电平。
2) 设计制作 3dB 截止频率为 300kHz 的无限增益多路负反馈二阶有源低通滤波器，对m 序列输出信号进行滤波，并衰减为峰峰值0.1V的基带模拟信号（A信号）。
（2）当m序列发生器外输入ck 信号频率为200kHz 时，设计制作可从A信号中提取出位同步时钟（B信号）的电路，并数字显示同步时钟的频率。
（3）改进位同步时钟提取电路，当m序列发生器外输入ck信号频率在200kHz~240kHz之间变化时，能从A信号中自适应提取位同步时钟，并数字显示同步时钟的频率。
（4）降低位同步时钟（B信号）的脉冲相位抖动量Δ，要求 Δmax≤1个位同步时钟周期的10%。
（5）其他。

## Slide 4
三、说明
（1）位同步是数字同步传输的基础同步技术，是指接收端提取的位同步时钟与发送端位时钟在频率上严格相等、相位差固定的信号同步状态。接收端位时钟需从收到的基带数据序列中提取，并将作为接收端的抽样判决脉冲及进一步实现其他同步使用。数字通信系统中的“位”指的是最基本的码元，发送端位时钟（题目中 m 序列发生器外输入时钟 ck）是数据序列的码元时钟。
（2）要求“基带信号产生电路”必须制成单独的电路板，只能用两条输出信号线（A 信号线、地线）与位同步时钟提取电路部分连接。
（3）无限增益多路负反馈二阶有源低通滤波器类型（如切比雪夫型或巴特沃斯型）不限。

## Slide 5
分析与设计
一、m序列发生器
m序列是最长线性移位寄存器序列的简称，是一种典型的基本伪随机序列，在通信领域有着广泛的应用。
在二进制移位寄存器中，若n为移位寄存器的级数，n级移位寄存器共有 2n 个状态，除去全0状态外还剩下 2n-1 个状态，因此它能产生的最大长度的码序列为 2n-1 位。
由n级移位寄存器和反馈逻辑可组成动态移位寄存器，如果反馈逻辑全部由“模2和”（即异或门）构成，则称为线性反馈移位寄存器。选择合适的反馈元素，一个n级线性反馈移位寄存器能够产生的最长码序列等于 2n-1 。 m序列就是由多级移位寄存器通过线性反馈产生的最长码序列。
定义线性反馈移位寄存器特征多项式F(x)=xn+xn-1+…+1，其中x的幂次表示反馈元素的相应位置。能够产生m序列的特征多项式，称为n次本原多项式。例如2次到5次本原多项式如下：

## Slide 6
题目要求的m序列发生器的本原多项式为 f(x)=x8+x4+x3+x2+1，下图就是根据题目给定的本原多项式实现的m序列发生器的原理图。
其中右边三个异或门实现了本原多项式中x8、x4、x3、x2四个寄存器输出的模2相加。
当所有寄存器都输出“0”时，系统将被锁死。可以有两种方法解决：上电置位电路，在上电时利用电容充电将反馈信号强行反相。全零排除电路，在出现全零状态时将反馈信号强行反相。
说明：根据题目要求，输出必须为TTL电平。8位移位寄存器的可用型号为74LS164，异或门的可用型号为74LS86，8位输入的或非门没有对应的器件，可用几个2输入端或4输入端的或门等搭建。
上电置位电路
全零排除电路

## Slide 7
二、低通滤波器与衰减器
题目规定的滤波器是3dB 截止频率为 300kHz 的无限增益多路负反馈二阶有源低通滤波器，并将输出信号衰减到峰峰值0.1V。根据要求，这部分电路如下。其中第一个运放构成题目要求的多路反馈型滤波器，第二个运放及其前面的电位器构成衰减电路，最前面的电容是隔直电容。
低通滤波器的截止频率、Q值与直流增益如下：

## Slide 8
为了减少脉冲响应的过冲、得到较平坦的延迟特性，可以选择贝塞尔型或巴特沃斯型滤波器（Q值不宜大于0.7）。
假定选用巴特沃斯型滤波器，则Q=0.7。指定直流增益K0=1。此时有R3=R1。将所有已知条件代入，得到方程组
这个方程的解有个约束条件： 。将已知条件代入，C1/C2>4。
指定C1=10nF，C2=1nF。代入前面的方程组，得到R1=666，R2=42.3。这两个值小了些，所以可以将RC作等比例变换，最后可取R1=R3=6.67kΩ，R2=430Ω，C1=1nF，C2=0.1nF。
由于滤波器输出的信号峰峰值大于3V，最后的输出要求峰峰值0.1V，所以取R4=2kΩ，R5=100Ω。

## Slide 9
电源与动态范围的考虑
前面m序列发生器采用TTL器件，+5V单电源，输出的TTL电平大约为0.3V~3.5V（峰峰值3.2V）。
大部分通用运放的输出电压比电源轨小1.5V~2V，所以若低通滤波器采用±5V双电源，则其输出动态范围大约有6V峰峰值以上，没有任何问题。
若为了简化电源，采用与m序列一致的+5V单电源，则要考虑运放的输出动态范围问题。例如可以采用运放LM324，该运放在+5V供电条件下的输入动态范围接近0~5V、输出动态范围约为0~3.5V，可以满足题目的要求。但由于采用了单电源，所以还要有一个信号地发生器，前面电路中所有的接地点都需要接到这个信号地。

## Slide 10
三、同步时钟提取电路
该电路包含三部分。第一部分是信号整形：用一个低噪声放大器将0.1V类似正弦波的信号放大到合适的电平后整形成矩形边沿脉冲。第二部分是基于锁相环的同步信号提取电路。这是电路的核心，其基本结构是一个锁相环。第三部分是由单片机完成的频率显示电路，兼有全系统控制的功能。
第一部分，信号整形
原始的m序列脉冲信号经过低通滤波器后，其波形类似正弦信号但又不是正弦信号，所以必须通过整形电路将它恢复为原始的m序列脉冲信号，然后通过一个边沿信息提取电路，得到一个与m序列信号边沿有关的边沿脉冲信号。结构框图与信号波形如下：
边沿信息提取
信号整形恢复

## Slide 11
第二部分，基于锁相环的同步信号提取
要提取的同步信号频率就是CK信号频率，200kHz~240kHz。由于频率不高，选择最常见的HC4046作为锁相环芯片。
鉴相器
为了获得最佳的捕捉范围，采用PFD鉴相器，电源电压为5V时，鉴相增益KD=VDD/(4π)=5V/(4π)
压控振荡器
锁相环中VCO的可控振荡频率范围必须大于输入信号的频率范围。电源电压为5V时，HC4046的控制电压为1.5V~3.5V范围内有较好的控制特性。若取这个电压范围内的振荡频率为180kHz~260kHz，则压控增益为2π×40000/V。
据此确定RT1、RT2与CT。

## Slide 12
环路滤波器
本题的环路滤波器设计具有一定的特殊性，除了阻尼因子通常取0.7左右外，其自然频率还与m序列的特性有关。
m序列发生器产生的是一种伪随机码。此码的特点是由n级移位寄存器产生的m序列能产生最大长度为2n-1位的码序列，在本题中为28-1=255位，其中0和1的数目基本相等（一个周期中1的数目比0的数目多一个）。
连续的1或者连续的0被称为游程，游程中1或0的个数称为游程长度。n级m序列的一个码序列周期中总共有2n-1个游程，其中长度为1的游程占总游程数的1/2，长度为2的游程占总游程数的1/4，… ，长度为k的游程占总游程数的1/(2k)。且长度为k的游程中，连0与连1的游程数各占一半。
最长的游程是n个全1以及n-1个全0。
当m序列中长度大于1的游程出现时，由于输入信号在大于1个时钟周期的时间内保持连续不变，所以边沿提取电路输出的边沿脉冲信号将出现缺失。本题的m序列的最长游程是8个1，即可能会有8个时钟周期内锁相环得不到边沿脉冲信号。
当出现连续1或连续0时，由于缺乏边沿信息，送到鉴相器的输入脉冲出现空缺，此时的锁相环输出频率将出现漂移，等下一个边沿信息到来时，锁相环又要重新回到原先的锁定状态，结果就造成输出的相位抖动。

## Slide 13
下图是鉴相器与环路滤波器工作状态的示意图。PFD鉴相器根据输入信号脉冲的上升沿触发，在正常锁定状态，锁相环的输出与输入同频，也就是说PFD会同时得到输入信号脉冲与锁相环的输出反馈的两个上升沿，其输出为高阻状态（图中虚线），环路滤波器的输出保持不变。
但是一旦输入出现连续1或者连续0的情况，输入信号边沿脉冲缺失，PFD就仅有反馈信号而没有输入信号。在这种情况下，PFD的输出将直接跳变为其输出低电平并保持到下一个边沿脉冲出现。此情况下环路滤波器得到一个阶跃输入电压，其输出将按照指数规律下降。

## Slide 14
对于超前滞后型环路滤波器，其输出电压如下，其中VS是环路滤波器得到的阶跃输入电压幅度，V(0)是阶跃输入发生前的环路滤波器输出电压
考虑到出现连续1或连续0的时间通常总是远小于环路滤波器的时间常数（否则锁相环将无法锁定），即有t<<(R1+R2)C，且大部分锁相环的环路滤波器都有R2<<R1 ，可以将上式简化为
即把指数变化近似为线性变化。
在这个下降电压控制下，VCO的输出相位变化量为
这个相位变化量就是锁相环的输出相位抖动。

## Slide 15
若输入连续n个1或0，鉴相器输出的阶跃脉冲发生在第1个位周期结束时，最大的相位抖动发生在第n个位周期后，所以出现最大相位抖动时的 t=(n-1)Ts，即
可见锁相环的输出相位抖动与输入信号的连续1或连续0（游程）长度n有关，且基本呈平方关系。
n=1
n=2

## Slide 16
在采用超前滞后型环路滤波器的锁相环中，自然频率为
所以前面的关系可写为
根据此式，可写出满足输出相位抖动要求的自然频率为
其中nmax是最大游程，即连续出现1或0的最大个数。Ts是位周期。
Vs是输入环路滤波器的阶跃电压。由于大部分情况下，在锁定后的环路滤波器输出电压为0.5VDD，所以通常Vs≈0.5VDD。而采用PFD的Kd=VDD/4π，所以上式还可写为

## Slide 17
回到本题目，要求脉冲相位抖动量低于1个位同步时钟周期的10%，即Δφmax=0.1×2π。题目给定的m序列的最大游程n=8，最大的同步信号周期为Ts=1/(2×105)。将这些数据代入，就可以得到自然频率的约束条件为ωn<12778。
在采用超前-滞回环路滤波器的二阶锁相环中，自然频率与阻尼系数分别为
取ωn=6000、再将ζ=0.707、Kd=5/4π、Ko= 2π×4×104等参数代入，可以计算环路滤波器的RC参数。例如指定C=100nF，则可得到R1=25.6kΩ（实际可选27kΩ），R2=2.2kΩ。

## Slide 18
扩展内容：同步
接收端产生一个与发送端同频或同相的参考信号，称为同步
模拟通信中常见的是载波（副载波）同步
数字通信中有载波同步、码元同步、帧同步等
载波同步通常用硬件完成，码元同步可以硬件完成也可以由软件完成，帧同步通常由软件完成

## Slide 19
模拟通信中的载波同步举例
调频立体声广播
为了与单声道接收机兼容，将左右声道变换为主副声道，主声道M=L+R，副声道S=L-R，单声道接收机只接收主声道，立体声接收机接收全部声道
副声道信号用DSB方式调制到38kHz的副载频上后与主声道信号叠加，叠加后的信号称为复合立体声信号
复合立体声信号中插入一个19kHz的导频信号
接收机用锁相环锁定导频信号（同步），倍频得到38kHz的副载频，然后将副载频与抑制载频的S信号叠加就得到普通AM方式的已调波
检波即可解调S信号，所以此“副载波同步”只要频率同步即可
单声道接收
主声道
立体声接收
全部声道

## Slide 20
彩电中的彩色副载波
模拟彩电的色度信号采用正交调幅形式，其相位表示颜色，幅度表示颜色的饱和度。接收端采用同步解调恢复其相位与幅度
发送端在每行电视信号的回扫期间插入色同步信号作为参考相位
接收机用锁相环锁定色同步信号（同步），得到一个与发送端同频同相的“彩色副载频”信号作为恢复色度信号的参考相位
解调色度信号需要以同步信号做参考相位，所以此“副载波同步”必须做到相位同步

## Slide 21
数字通信中的载波同步电路举例
平方环
数字通信中原始的数字信号经过编码后对载波进行调制，通常编码后的数字流中的0和1具有相同的出现概率，所以调制后的信号中几乎没有载波分量（二进制载波抑制信号，类似模拟调制中的DSB信号）
为了用锁相环恢复同步信号，将二进制载波抑制信号用乘法器平方，得到的信号含有载频的2倍频分量，然后用锁相环锁定此2倍频分量（同步），再经2分频就得到了恢复的载频
锁相环等效于窄带滤波器
取出载波的二倍频分量

## Slide 22
Costas环
应用于QPSK、QAM等正交调制信号的解调
可以看作是两个相互正交的锁相环的合成。锁相环锁定再输入信号的载频分量上（载波同步），VCO产生的两个相互正交的信号，与输入信号相乘后得到其IQ分量如下图
当φ1=φ2时，输出就是解调后的基带比特流a(t)

## Slide 23
载波同步的特点以及载波同步电路的设计要点
无线通信条件下，载波信号的特点：高频率、低幅度，较差的信噪比
通常用锁相环实现载波同步
当输入的信噪比较好时，可以采用PFD，按照常规的锁相环载波跟踪电路设计载波同步电路
当输入的信噪比很差时，要考虑锁相环的抗噪声特性
  采用乘法器形式的鉴相器，以满足高频率、低噪声性能
  必须考虑锁相环的噪声特性：
    低信噪比条件下的载波同步电路中，要求锁相环的噪声带宽 ，等效于在锁相环的阻尼因子为0.7左右时，自然频率 ，其中 Bi 是锁相环输入信号的-3dB带宽
锁相环的捕捉时间对于接收机性能有较大影响，设计载波同步电路时通常需要考虑锁相环的捕捉时间，在某些特殊情况下可能要采用扫描式辅助捕捉电路

## Slide 24
有噪声输入的载波同步电路的例子
实验电路
  鉴相器
  乘法器，偏置电流IBIAS = 0，鉴相器增益
  Kd=0.46
  VCO
  中心频率f0=1MHz，C0=450pF(430pF+50pF
  可调)，压控增益Ko=6×106
  环路滤波器
  超前滞后型，R1=1300（芯片内部元件），
  R=24，C=1.5μF
  闭环参数
  ωn=2π×6000=3.76×104 ，ζ=0.7

## Slide 25
实验过程
用一个电阻加法网络将信号与噪声叠加后输入锁相环
信号：正弦波，f0=1MHz，幅度有效值0.1V
叠加的噪声：实验室信号源的噪声输出，幅度可调（峰峰值0~10V）
改变噪声电压峰峰值与输入信号有效值，测量锁相环的锁定情况（观察输出信号的稳定程度以及锁相环的同步范围）
实验结果
  噪声电压峰峰值 / 输入信号有效值 <10，Psi/Pni >0.44，锁相环基本不受影响
  噪声电压峰峰值 / 输入信号有效值 =50，Psi/Pni =1.7×10-2，锁相环输出抖动较大，勉强稳定，同步范围大幅度降低
  噪声电压峰峰值 / 输入信号有效值 =100，Psi/Pni =4.4×10-3，锁相环输出极不稳定，无法正常工作
注：上述信噪比按照下式计算： Psi/Pni = [输入信号有效值/ (噪声电压峰峰值÷6.6)]2
  其中(噪声电压峰峰值÷6.6)是噪声电压的有效值
  系数6.6来自噪声电压幅度符合正态分布的假设，99.9%的电压落在±3.3σ范围内

## Slide 26
分析与讨论之一
载波同步电路中的锁相环，可以视为一个窄带滤波器，其带宽称为锁相环的噪声带宽。对于阻尼因子0.7左右的二阶锁相环来说，其噪声带宽大约等于0.5ωn
根据这个等效原理，一个带有噪声的信号经过锁相环后，其中超出噪声带宽部分的噪声将被滤除，锁相环输出信号的信噪比得以提高，可由下式计算
输出信噪比=输入信噪比×输入信号带宽 / (锁相环噪声带宽×2)
锁相环输出信号的信噪比等效于其中的载波与相位抖动部分的比例。这个等效信噪比高意味着锁相环可以稳定工作，而信噪比不够则意味着锁相环无法稳定工作。一个经验数值是：等效的输出信噪比要大于4（6dB）锁相环才能稳定工作
前面实验的结果证明了输出信噪比与输入信噪比的正比关系：输入信号的信噪比较高时，输出的等效信噪也也较高，输出信号是稳定的。加大输入的噪声信号比重，输入的信噪比变差，则输出的信噪比随之变差，锁相环就从稳定状态变成不稳定状态了
注：此实验存在以下问题：1、噪声不完全是白色的，2、很难准确估计信号带宽，所以最终无法进行定量计算

## Slide 27
分析与讨论之二
载波同步电路中，为了获得更低的输出相位抖动，总是要求锁相环有尽可能低的自然频率（闭环带宽、噪声带宽），但很低的自然频率将会带来捕捉困难的问题
本例采用了乘法器+超前滞后环路滤波器，捕捉范围为
将所有参数代入，捕捉范围大约是 f0±55kHz。由于载波频率为1MHz，所以相对捕捉范围大约是±5.5%，这是一个很窄的捕捉范围
实测本例电路的捕捉范围为1MHz±60kHz，与理论符合。笔者观察到由于温度或者其他原因导致VCO的中心频率漂移时，即使输入的信噪比较高也无法捕捉到信号，只能重新调节C0
可以与频率合成器做比较：频率合成器中通常采用PFD鉴相，其捕捉范围仅限于VCO的振荡频率范围，所以可以不管这个问题。而在这里尤其是有噪声输入的情况下，通常总是采用乘法器或异或门鉴相，这个捕捉问题就显得很突出
一种扫描捕捉的过程是在VCO的输入端叠加一个小的锯齿波电压，让VCO的中心频率扫描，一旦锁定就固定那个扫描电压

## Slide 28
高阶锁相环改善输出信号相位抖动的例子
实验条件：
实验电路与前面一个电路相同，但只有信号输入（噪声输入端对地短路）
  锁相环参数：鉴相增益Kd=0.46，压控增益Ko=6×106，ωn=2π×6000，ζ=0.7
  环路滤波器：R1=1300（芯片内部元件），R=24，C=1.5μF
输入信号：FM信号，载频 f0=1MHz，调制频率F =(10~50)kHz可变，最大频偏Δfm = (1~200)kHz可变，实际加到锁相环的电压是500mVP-P
实验结果及其解释与分析：
固定调制频率为50kHz（远大于锁相环的自然频率6kHz），改变输入信号调制度（0.02~2），输出信号的相位抖动随着输入信号调制度的增加而增加
解释：FM的边频能量随调制度增加而增加，增加边频能量相当于降低输入信号的信噪比，导致锁相环输出抖动增加

## Slide 29
固定输入信号调制度，改变调制频率（10~50kHz），输出信号的相位抖动几乎不变
修改环路滤波器，增加一个极点（约25kHz），成为三阶锁相环。固定输入信号调制度，改变调制频率（10~50kHz），输出信号相位抖动随着调制频率的升高有明显的下降
  上述两个实验结果均与环路滤波器有关
  实验2中的环路滤波器为超前滞后型，其频率特性如下
鉴相器输出的噪声需要环路滤波器滤除，但超前滞后型环路滤波器对于频率高于其零点频率 ω2 的衰减几乎是一个定值，上述实验中的调制频率均高于本实验中的零点频率（4.4kHz），所以改变调制频率时输出抖动不变

## Slide 30
实验3在环路滤波器中增加一个极点（C2=330nF），电路与频率特性如下
  将R1=1300、R2=24、C1=1.5μF、C2=330nF代入上述计算公式，得
  成为三阶锁相环后，鉴相器输出中高于ω3的波动被进一步衰减，因此改变调制频率（10~50kHz）时，输出信号相位抖动随着调制频率的升高有明显的下降
  这个例子说明三阶锁相环可以有效降低锁相环输出的相位抖动。这个结论不仅适用于同步电路，也适用于频率合成器电路

## Slide 31
  常规的三阶锁相环的设计方法基于锁相环的开环频率特性进行。
  比较本例前面二阶锁相环的两个转角频率与这里的三个转角频率，可发现增加C2以后，除了增加一个高频极点外，ω1基本不变，ω2完全不变。这提供了三阶锁相环的另一个设计思路：先按照二阶锁相环设计环路滤波器，然后在其中增加一个高频极点ω3。电容C2的值按照下式计算
  由于通常总是满足ω1<<ω3，所以上式可简化为
  按照这个方法设计的三阶锁相环，可以直接套用二阶锁相环的公式估算诸如捕捉范围之类的动态参数

## Slide 32
码元同步
数字通信系统中，将消息编码成二进制比特流，然后将k个二进制比特组合成一个码元
用一组特定的波形表示码元，称为对码元进行脉冲调制，调制后的信号称为基带信号，基带信号集合中包含2k种波形
基带信号波形可以只有两个电平，也可以包含多个电平
接收端为了判定码元，需要准确知道基带信号中每个码元的起始与结束时刻（同步）。用锁相环取出基带信号中的同步信号，称为码元同步

## Slide 33
常见的基带波形与同步信号举例
基带波形类型众多，下面仅举比较常见的几种
不归零码（NRZ）
两种不同的编码方式：不归零传号码、不归零空号码
以跳变表示二进制值1（传号码）或0（空号码），无跳变表示另一个二进制值
正负两个信号电平，若1、0出现几率相同则平均电平为0
遇到连续多个0或连续多个1，将出现较长时间连续不变的电平，存在较大的直流分量，不利于交流耦合或无线传输，也不利于同步信号提取和解码。通常需要在信道编码中进行调整避免上述情况出现
+V
-V
+V
-V

## Slide 34
双极性归零码——AMI码
1 交替地变换为 +V 与 -V，每个脉冲的宽度等于半个位宽。0 始终保持为 0
平均直流分量为零
  出现长时间连续 0 时解码困难（因为解码需要的同步信号包含在编码信号的跳变中，长时间没有跳变则锁相环将失锁。详细情况后面会有分析）

## Slide 35
Manchester码与差分Manchester码
Manchester码
  每个码元中点发生跳变，规定从高电平向低电平跳变为1，反向的跳变为0，就是1编码为10、0编码为01，00与11都是禁用码（不会出现）
    潜在的问题是正确解调依赖信号的绝对电平。但是接收端用平方环或者Costas环等恢复载波信号解调时存在相位模糊现象，即解调后的信号可能反相，此时解调Manchester码的信号将出现0、1颠倒的错误
差分Manchester码
规定1除了在码元中点有跳变外，还要在该码元开始的时候有跳变，而0仅在码元中点有跳变，从而避免了相位模糊问题。该编码中，1和0均可能被编码为10或01，具体是什么要根据符号前面是否有跳变确定。00与11都是禁用码

## Slide 36
Miller码
  1在码元中点有跳变，0在码元中点无跳变。两个码元交界处有无跳变根据码元内容确定：1的前后始终无跳变，两个0之间始终有跳变。该编码方式中4种编码符号均可能出现，没有禁用码
CMI码
  0在码元中点有低电平向高电平的跳变，1在码元中点无跳变，后面的1与前面的1始终用交替的高低电平表示，即0被编码为01，1被交替编码为00或11。10是禁用的
Miller码与CMI码

## Slide 37
码元同步信号的相位校正
Manchester码、Miller码与CMI码等码型，每个原始码元被扩展成两位，获得的同步信号是码元同步信号的2倍频，所以存在一个如何将解码后的bit流正确组合成原始的数据的问题，称为同步信号的相位校正
Manchester码、差分Manchester码与CMI码均存在禁止码，可以利用这一点来获得正确的同步相位：开始时是任意两位组合，然后检查组合后的信号是否合法，若出现禁止码则将组合偏移一位，以后就是正确的组合相位了。为了便于检测，每个数据帧的开始部分发送几个特定的同步头数据，例如Manchester码可以发送1010作为同步头信号，CMI码可以发送0000作为同步头信号。
  以Manchester码为例，同步头10被扩展为10/01/10/01（参见前面的波形图），若接收时发生错位，将组合为1/00/11/00/1x，其中00与11均为禁止码，所以就知道错位了，将下一位丢弃后的组合就是正确的

## Slide 38
Miller码不存在禁止码，所以不能用上述方法得到正确的同步相位
  该编码有一个特征：在原始码元为“101”情况下会出现最长的跳变间隔，此时两个跳变之间的间隔是2个码元的宽度，可以利用这一点确定接收信号的同步相位:
  在每个信号帧的开始部分发送包含“101”的同步信号，对输入信号的脉冲间隔计数，当计数到第4个脉冲间隔时产生复位脉冲将同步信号强制清零，从而保证同步信号具有正确的相位
说明：边沿脉冲是锁相环的输入信号。锁相环的输出信号是计数器的时钟，每次都从边沿脉冲开始计数。锁相环的输出二分频得到同步信号，复位脉冲是同步信号的异步复位信号。

## Slide 39
多电平编码的例子——PAM
PAM(Pulse-Amplitude Modulation) 包含2k个电平，一个码元包含k比特信息
右图是PAM4的示意图
A、B是两路二进制比特信号，如果满足A信号幅度是B信号幅度的2倍，简单的叠加就可以得到PAM4信号
将PAM4波形按照幅度分成4个区间，在最大幅度的0.25、0.5和0.75位置用比较器比较，可以得到4个输出，将它们用一个编码电路恢复成A、B两路信号，就完成了PAM4解调
注：将两路PAM信号分别对载波的两个正交分量(I、Q)进行调制，然后再叠加，就得到了正交幅度调制(QAM)。例如两个PAM4就可以组成QAM16，此时一个码元将包含16比特信息。由于QAM包含了相位信息，所以其同步信号必须做到相位同步

## Slide 40
码元同步电路的设计原则
同步信息在脉冲跳变边沿中，恢复同步信号需要将边沿转变为脉冲
对于AMI码和其他三电平码来说，先做一个整流，将负脉冲信号整流为正脉冲信号后再送入边沿检测电路
设计锁相环电路，将边沿检测电路的输出锁定可以得到码元同步信号
  锁相环的鉴相器应该采用边沿触发类型的
  同步电路锁相环为载波跟踪型，其环路带宽应该根据信号的频谱特性确定：前述的不归零码、双极性归零码等码型的频谱分量从准直流的低频开始并延申到二进制码频率附近； Manchester码、Miller码等码的频谱分量集中在码元频率的2倍频附近