## Slide 1: 2021年全国赛E题 数字-模拟信号混合传输收发机 复旦大学电子工程系 陈光梦

## Slide 2
题目
一、任务
设计并制作在同一信道进行数字-模拟信号混合传输的无线收发机。其中，数字信号由4 个0~9 的一组数字构成；模拟信号为语音信号，频率范围为100Hz~5kHz。采用无线传输，载波频率范围为20~30MHz，信道带宽不大于25kHz，收发设备间最短的传输距离不小于100cm。
收发机的发送端完成数字信号和模拟信号合路处理，在同一信道调制发送。
收发机的接收端完成接收解调，分离出数字信号和模拟信号，数字信号用数码管显示，模拟信号用示波器观测。

## Slide 3
二、要求
1. 基本要求
（1） 实现模拟信号传输。模拟信号为100Hz~5kHz的语音信号，要求接收端解调后的模拟信号波形无明显失真。在只有模拟信号传输时，接收端的数码显示处于熄灭状态。
（2） 实现数字信号传输。首先键入4个0~9的一组数字，在发送端进行存储并显示，然后按下发送键对数字信号连续循环传输。在接收端解调出数字信号，并通过4个数码管显示。要求开始发送到数码管显示的响应时间不大于2秒。当发送端按下停止键，结束数字信号传输，同时在发送端清除已传数字的显示，等待键入新的数字。
（3）实现数字-模拟信号的混合传输。任意键入一组数字，与模拟信号混合调制后进行传输。要求接收端能正确解调数字信号和模拟信号，数字显示正确，模拟信号波形无明显失真。
（4） 收发机的信道带宽不大于25kHz，载波频率范围为20~30MHz。要求收发机可在不少于3 个载波频率中选择设置，具体的载波频率自行确定。

## Slide 4
2. 发挥部分
（1）在发送端停止数字信号传输后，接收端数码显示延迟5秒自动熄灭。
（2）在满足基本要求的前提下，收发机发送端的功耗越低越好。
（3）在满足基本要求的前提下，收发机所传输的模拟信号频率范围扩展到50Hz~10kHz。
（4）其他。

## Slide 5
三、说明
（1）数字和模拟信号必须先经过合路电路处理，然后在同一信道上调制传输，其调制方式和调制度自行确定。在合路电路的输出端应留有观测端口，用于示波器观测合路信号的波形变化。
（2）收发机的发送端和接收端之间不得有任何连线。
（3）收发机的发送端与天线的连接采用SMA接插头，发送端为F（母）头，天线端为M（公）头。天线的长度不超过1米。
（4）收发机的发送端和接收端均采用电池单电源供电，发送端的供电电路应留有供电电压和电流的测试端口。
（5）收发机的载波频率选取应尽量避开环境电波干扰。
（6）本题目中信道带宽约定为已调信号的 -40dB 带宽，通过频谱仪进行测量。具体如图所示。

## Slide 6
题目分析
本题目是一个比较完整的无线收发系统，要求模拟信号与数字信号同传。根据题目中关于模拟信号传输的要求描述，模拟信号采用模拟传输方式，且规定信道带宽为25kHz 。
首先分析两个信号同传的调制方式问题，包括混合信号的调制方式与数字信号的调制方式。
混合信号的调制方式
需要传输的模拟信号频率范围是50Hz~10kHz（按照提高要求设计）。若采用AM调制，需要的信道带宽为20kHz；若采用SSBAM（单边带）调制，需要的信道带宽为10kHz；若采用FM调制，需要的信道带宽约为20kHz+2Δfm（Δfm为最大频偏）。
由于需要传输的数字信号为4位十进制数，信息量极低，它的带宽与模拟信号相比几乎可以忽略不计。
所以理论上说，前面三种调制方式都可以做到两路信号同传，但是考虑到无论发送还是接收，普通AM是三种调制方式中最简单的，所以下面讨论采用普通AM调制的方案。

## Slide 7
题目规定的信道带宽为25kHz，模拟信号占用了中间的20kHz，两侧各剩下2.5kHz的带宽，用于安插上述数字信道。因此，可以在10kHz~12.5kHz之间选择一个副载频 fsc，用数字信号调制这个副载波得到数字已调信号。
将数字已调信号与模拟信号叠加，叠加后的混合信号用AM调制方式对载波进行调制，放大后送天线发射。总的频谱结构如下图所示

## Slide 8
总体结构如下

## Slide 9
数字通信系统的基带信号
1、原始的数字信号经过格式化，成为适合于数字处理的二进制信号。
对于模拟信号，这个过程包含采样与量化。
对于数字信号，这个过程是字符编码，例如常见的ASCII码、BCD码等。本题目要求传送四个十进制数字，所以可以采用BCD码，由四位二进制数0000~1001表示十进制数0~9。
2、对格式化以后的二进制序列加入引导部分、同步信号、校验或纠错信号等冗余信息。
例如对于本题，有效的信息只有16比特，假如后面采用曼彻斯特编码，为了避免在解码时发生错位，需要在前面插入二进制数1010。另外，为了使得接收端的锁相环能够由足够的捕捉时间，前面还要插入足够长的“1”序列。如果希望能够自动纠错，还要再数字序列后面插入纠错码。所以整个序列（数据帧）可能要达到24~32比特。
3、对数据帧进行脉冲编码调制（PCM），例如曼彻斯特码，避免出现长1或长0（长游程）等弊病。
经过上述处理后的信号成为基带信号。
接收端将上面的过程反过来，就可以得到原始的信息。

## Slide 10
数字信号的带通调制
用基带信号去调制载波，称为数字信号的带通调制。常见的带通调制方式有ASK、FSK、PSK，或者是它们的某种混合方式，例如APK（幅频键控）。
幅度键控（ASK）
当基带信号为二进制符号时，调制后的信号就是载波信号的有与无，称为OOK。
Ts

## Slide 11
受矩形基带波形调制的已调信号频谱
由于大部分能量集中在载频附近，所以ASK的已调波信号带宽近似为基带信号符号率的2倍： 。

## Slide 12
ASK调制的基本方法是将基带信号与载波信号相乘。
对于OOK信号来说，其基带信号为二进制矩形脉冲，只有0与1两个值，若不考虑整形滤波，则电路中的乘法器可以简化为用开关（例如模拟开关或带有关断功能的放大器）实现。
ASK信号的解调有相干解调与非相干解调两种。
相干解调：
非相干解调：

## Slide 13
频移键控（FSK）
上图是相位连续的FSK的已调波波形，其带宽约为 ，其中f1、f2分别为两个载频频率。
FSK调制的方法有几种。
一种方法是将FSK信号看作两个具有不同载波频率的OOK信号的合成，用调制信号选择两个OOK信号即可完成调制。
另一种方法是用频率合成器产生载波信号，用调制信号改变频率合成器的输出频率（改变锁相环的反馈系数）可完成调制。
Ts

## Slide 14
FSK信号的解调
最简单的相干解调电路结构如下图。其中两个载波同步信号由锁相环提取。两个积分器的积分周期都是一个符号周期，每个符号周期结束的时候要将积分器清零。
最简单的FSK非相干解调电路结构如下图。

## Slide 15
FSK信号的两个调制频率
对于非相干解调电路，由于两个载波频率之间没有关联，所以频率相隔越远解调越容易。但是载波信号频率相隔越远就意味着已调信号占用的频带越宽，所以一般情况下不希望它们隔得太远。
一个受矩形脉冲调制的已调信号的频谱在载波频率fc上有最大值，而在偏离载波频率n/Ts的位置上有零点。若两个载波频率相差n/Ts，其中一个的频谱峰值将落在另一个的零点位置，它们之间的干扰将最小。所以采用非相干解调电路接收的FSK信号中两个载波频率的最小频率差应该是1/Ts，最小带宽约为3/Ts。
当接收端采用相干解调电路时，FSK信号的解调是用两个相关接收器将接收信号与恢复的载波信号作相关运算，如果输入的两个信号相互正交，则在最后判决时可以有最大的分辨度。而满足正交关系的两个载波频率
分别为 ，其中m与n都是正整数，且必须满足m>n。
显然，当m-n=1时有最小的频率差，所以采用相干解调电路接收的FSK信号两个信号的频率差为1/(2Ts)，最小带宽大约为2.5/Ts。

## Slide 16
相移键控（PSK）
通常将基带为二进制的PSK称为2PSK或BPSK，其波形如下。
2PSK调制电路结构如下（其中整形滤波为可选项）：
2PSK的有效带宽近似为基带信号符号率的2倍， 。
Ts

## Slide 17
2PSK的特点是当基带信号中的1与0出现几率相同的话，其输出信号中没有载频分量，所以无法直接用锁相环恢复载频。解决的方法是将锁相环电路变形为平方环或Costas环进行解调。
平方环：
用乘法器自乘，平方后的信号中包含载频信号的2倍频信号。用锁相环锁定此2倍频信号，再分频得到载频同步信号 。再用乘法器做同步解调。

## Slide 18
Costas环：
锁相环锁定后Δφ=0
VCO的振荡频率为ωc的4倍频，然后通过4分频得到正交的两路信号。
Δφ=0，v4就是调制信号a(t)
调制信号a(t)=±1

## Slide 19
PSK也可以有非相干解调。此时采用另一种形式的相移键控调制形式，称为差分相移键控（DPSK）。
DPSK将基带信号作一个变换：原始数据流中出现数字1，则变换后的数据流发生变化（0变1，或1变0）；原始数据流中出现数字0，则变换后的数据流不变。这样变换后的基带码流称为相对码，而将变换前的基带码流称为绝对码。此时的波形如下：

## Slide 20
DPSK信号可以用非相干方式解调，称为相位比较法或差分检测法。此办法利用了DPSK以前后两个符号的相位关系确定基带符号的极性的特点，将前一符号的载波作为后一符号的参考相位，从而不需要知道发送端的载波相位信息。

## Slide 21
在上述各种调制方式中，若已调信号中出现相位不连续点，则其实际占用的信号带宽将大于相位连续的已调信号的带宽。其中，ASK与FSK可以通过特殊的安排做到基带信号在1、0改变时已调波的相位连续，但是OOK与2PSK不可能做到这一点，所以通常要在基带调制后面用带通滤波器将扩展的频谱滤除。即使是相位连续的已调信号，带通滤波器也可以降低频谱中的旁瓣分量。
另外，前面讨论的各种调制方法都是用硬件实现的。但是对于本题来说，副载波频率在10kHz~12.5kHz之间，这个频率并不高，所以这些调制也可以用软件实现，即用单片机同时实现基带信号成型与副载波调制（前面结构框图中红色圈内部分）。
但是单片机输出的已调波是一个矩形波，这相当于带通调制的载波是一个方波，而方波可以分解成基波与奇次谐波，所以已调波的频谱如下图，此时带通滤波器还可以滤除频谱中的高次谐波成分。

## Slide 22
下面分析各种调制方式的优劣。
从电路结构方面来说，所有带通调制的相干解调都需要锁相环以获得与发送端载波同频同相的同步信号，而非相干解调则不需要上述同步信号。所以非相干解调电路结构要比相干解调电路简单。
但是相干解调的误码率大大低于非相干解调，因此从降低误码率角度来说应当采取相干解调电路。
从三种不同的调制方式来分析，显然OOK的解调电路是最简单的，而FSK与PSK的解调电路均较为复杂。尽管OOK有很多不尽如人意的地方，但是对于本题这样数据量很低、传输距离很近的情况下，不失为一个最好的选择。
综上，本题可以选择OOK调制，非相干解调的方式。
前面已经分析了1帧数据大概有24~32比特，采用曼切斯特编码后共有48~64bit。题目要求在2秒内完成传输。假定采用80bit/s的码率传输，则传输1帧数据的时间为0.6~0.8秒，可以满足题目的要求。此时TS=12.5ms，采用OOK的带宽是40Hz。
数字信号副载波应该在10kHz~12.5kHz之间选取。例如可以选取它们的几何平均值11.2kHz。

## Slide 23
硬件电路设计
分离数字信号的带通滤波器
这个滤波器出现在两个地方。在发送端，其主要目的是抑制带通调制信号频谱的旁瓣与高次谐波，按照题目要求必须在12.5kHz处有大于40dB的衰减。在接收端，其主要作用是抑制模拟信号对数字信号的干扰。模拟信号的频率上限为10kHz，所以应该对10kHz信号有足够大的衰减。
这个滤波器应该有较平坦的群延迟特性，所以应选用贝塞尔滤波器或巴特沃斯滤波器。
数字信号的副载频为11.2kHz，带宽是40Hz。实际设计时按照通带为11100Hz~11300Hz（就是将带宽放宽到200Hz），两侧阻带起始点分别为10kHz、12.5kHz，阻带衰减为40dB计算，采用巴特沃斯型滤波器的最低阶数为2。两个带通滤波节的中心频率分别为11129Hz与11270Hz，Q值均为79。
由于Q值较高，可以采用模拟电感LC型带通电路。

## Slide 24
下图是一个模拟电感LC型带通电路。通常在这个电路中令R2=R3=R、C1=C2=C，此时其中心频率f0、品质因数Q和节增益K0分别为：
两个滤波节级联后的带通滤波器的通带增益是：
将前面的结果代入，得到K≈0.5*K01*K02，因此若希望最后的通带增益等于1，这两个带通节的节增益的乘积应该等于2。如果两个滤波节的节增益相同，则它们应该等于1.41。据此可计算元件值。
以f0=11129Hz、Q=79的滤波节为例，令K0=1.41，取C1=C2=10nF，可以计算得到R2=R3=920Ω，R1=113kΩ， R3=15kΩ， R4=6.2kΩ

## Slide 25
分离模拟信号的低通滤波器
模拟信号的频率范围为100Hz~10kHz。无论在发射端还是接收端，都应该有一个低通滤波器来限制其频带。发射端的目的是避免杂散频率对数字信号的干扰，接收端是分离模拟信号与数字信号。
按照前面关于数字信号的讨论结果，这个低通滤波器的通带截止频率是10kHz，阻带起始频率应该是数字信号通带的下边缘，约11kHz。这是一个非常陡峭的低通滤波器。若将阻带的衰减定为40dB，通过计算可知，它将是一个49阶的巴特沃斯滤波器，或者是一个12阶的切比雪夫滤波器（带内波动0.1dB）。这显然是难以实现的，所以这个滤波器必须采用更加陡峭的椭圆滤波器。
用计算机辅助设计软件计算后，采用通带截止频率10kHz、通带纹波1dB、阻带起始频率11.1kHz、阻带衰减40dB的6阶椭圆滤波器，3个滤波节的极点频率、零点频率以及Q值分别为：
fp1=9996Hz，fn1=11204Hz，Q1=20.37；fp2=8800Hz，fn2=13192Hz，Q2=3.66；fp3=5123Hz，fn3=30064Hz，Q3=0.8178。
这个滤波器的一个零点正好是数字副载频（11200Hz），可以将两者的相互影响降到最低。

## Slide 26
右图为二阶椭圆滤波节的电路。该电路的参数如下：
零点频率
极点频率
Q值：
具体的设计过程大致是（已知该滤波节的零点频率ωn 、极点频率ωp、Q值）：
1、根据零点频率ωn 确定R与C的值（需要指定其中某一个）。
2、根据极点频率ωp 确定R2与C2的值（需要指定其中某一个）。
3、代入Q值表达式，根据已知的Q值反推k。
若 k>1，则根据 k=1+R4/R3 确定R3与R4；若 k<1，则将上述电路中的R2拆分成两个电阻串联分压，令其分压系数等于k，将分压后的信号接到运放输入端，同时将运放接成跟随器。
4、令电路中所有电容开路，可计算此滤波节的节增益

## Slide 27
例如本题的滤波节1， fp=9996Hz（ωp=62807），fn=11204Hz（ωn=70397），Q=20.37 。
按上述设计步骤，指定C=10nF，根据ωn=70397，计算得到R=1.42kΩ；
指定C2=10nF，根据ωp/ωn=0892，计算得到R2=2.05kΩ；
代入Q值表达式，反推得到k=3.63，指定R3=1kΩ，算得R4=2.63kΩ。
这个低通滤波节的节增益是
这个滤波器的三个滤波节都有大于1的节增益，所以其总增益可能很大，要注意控制输入的模拟信号（语音）的幅度，不能让滤波器中的运放饱和。必要时可以在输入端接入一个由分压电阻与运放跟随器构成的衰减器。

## Slide 28
发送端的载波发生器与接收端的本振电路
这两个都是高频信号源，只是频率不同。
题目要求“载波频率范围为20~30MHz，要求收发机可在不少于3 个载波频率中选择设置，具体的载波频率自行确定”。所以，发送端的载波发生器要求在20~30MHz之间产生不少于3个载波频率信号，接收端的本振要求产生这三个频率加上中频后的三个频率的信号。
满足要求的常见电路是采用锁相环构成的频率合成器。
下图是频率合成器的结构框图。其中参考信号由石英晶体产生，具有极高的稳定度。锁相环锁定后其鉴相器的两个输入端频率相等，所以输出频率=参考频率×N÷R，通常通过改变N获得输出频率的改变。
为了减少杂散频率，用于载波发生的VCO最好是正弦波输出的LC压控振荡器。

## Slide 29
下面是一个适合本题要求的频率合成器的例子，输出频率=晶体频率÷R×P×N
通常MC145151中的参考分频系数R 与 MC12026的预分频系数P 是固定的（设置端固定为逻辑1或逻辑0），而分频系数N是可变的（设置端接单片机），这样就可以通过单片机选择输出频率。

## Slide 30
频率合成器设计的要点：
VCO的可控振荡频率范围必须满足需求。
以本题为例，题目要求载波频率在20~30MHz范围内任选3个，假定选择23MHz、25MHz、27MHz，那么发送端的载频发生器的可控频率范围必须大于23MHz~27MHz；接收端的本振信号源在此基础上加一个中频频率，例如选中频为460kHz，那么接收端的可控频率必须大于23.46MHz~27.46MHz。
据此可选择变容二极管，计算LC参数。其中C2可以调整谐振电容的容量变化。例如选用变容二极管BB729，在反向偏压为1V~4V条件下其电容约为40pF~20pF，即电容变化约2倍。若C2远大于变容二极管的电容，则谐振频率的变化约为1.41倍。例如取L=1.5uH，振荡频率范围约为20.5MHz~29.1MHz。
若希望减小频率变化范围，只需将C2取得与变容二极管的电容同数量级即可，此时必须重新计算电感值。

## Slide 31
石英晶体的频率选择
由于不是所有的频率都可以找到商品石英晶体谐振器的，而频率合成器的输出频率也不是连续可变的，所以必须仔细计算频率合成器中的石英晶体的频率。
由于输出频率=晶体频率÷R×P×N，R与P通常固定后不再改变，N只能以整数变化，所以就要求（晶体频率÷R×P）与中频频率满足整数比的关系。
例如在本题中，接收机本振频率比发射机载波高一个中频频率，假定中频频率为460kHz，则可以取（晶体频率÷R×P）=10kHz。此时本振锁相环中的N比发射机锁相环中的N大23。

## Slide 32
发送端的载频调制电路与接收端的混频电路
这两个电路都采用乘法器。区别在于，发射端的调制电路输出不仅包含信号与载波的乘积（两个边带），还应该包含载波成分。而接收端的混频电路完全不希望本振频率输出。所以，假如采用AD835一类的乘法器作为混频器时，发送端的电路应该是乘法器叠加载频，而接收端的电路仅仅是乘法器。假如采用MC1496一类的调制解调电路时，应该通过调零电位器，在发送端加入载频，在接收端抑制本振。

## Slide 33
接收端的设计
接收端就是一个超外差式的AM接收机。下变频与模拟-数字分离滤波器已经在前面讨论过了。
此接收器中很重要的是AGC功能。由于OOK数字信号的解码（取样判决）依赖于信号幅度，所以一个具有足够大的AGC范围的中放电路就很关键。无线信号的强度随距离平方反比，若允许发射端与接收端的距离变化3倍，则接收信号强度将变化9倍。再加上发射端的电压变化、环境的影响等等因素，估计有40dB的AGC范围才能大致满足本题目的需求。而整机的接收灵敏度等指标，可以根据实际情况测试确定。

## Slide 34
训练题目 2016年上海市TI杯B题《短波频段数字通信系统设计》
一、任务
设计一个短波频段全数字收发通信演示系统，要求通信调制模式采用BPSK调制方式，调制符号率固定，调制载波通过程序设置，范围1MHz～5MHz，在接收方要求去除调制载波，并用示波器观察基带波形。下图给出演示系统设计框图。
发送系统：
接收系统：

## Slide 35
二、要求
1．基本要求
（1）产生三种数据序列：全1序列、01交替序列、伪随机周期序列（生成式：f(x) = x4+x+1）；
（2）对数据序列进行BPSK调制，调制符号率设置为25K；
（3）调制载波设置为 2.5MHz；
（4）调制信号输出幅度为 5Vpp；
（5）接收模块实现载波同步，恢复基带，并用示波器观察基带波形。
2．发挥部分
（1）发射模块调制载波在1MHz～5MHz范围内以1KHz步进进行设置；
（2）接收模块在频率范围内自动搜索跟踪，实现载波同步，恢复基带，用示波器可观察清晰基带波形；
（3）改变发射模块信号输出幅度 0.1V~5Vpp，接收模块实现正确接收；
（4）人机交互友善，具备参数设置功能、载波频率等状态信息显示功能。

## Slide 36
三、说明
（1）基本部分1～4要求在发射模块实现；
（2）收发模块中的载波自行产生，不可用信号源代替；
（3）发射模块和接收模块独立设计，收发模块采用有线连接，不可选用相同参考时钟；
（4）收发各节点信号（如数据序列、基带成型、收发本地载波以及调制解调信号等）提供测试点，能用示波器或频谱仪进行观察，从而进行功能、性能测试。