## Slide 1: 数字通信系统 暨几个数字通信赛题的分析与设计 复旦大学电子工程系 陈光梦

## Slide 2
数字通信系统的简要结构示意
灰色模块通常在计算机内以软件完成
有些模块可以改变次序，也可以合并或增删

## Slide 3
格式化：将信息变换为二进制数据
  对于模拟信号，这个过程包含采样与量化
  对于数字信号，这个过程是字符编码，例如常见的ASCII码、BCD码等
信源编码：按照某种格式变换原始的二进制数据，去除冗余信息
  例如：音频压缩编码MP3，图像压缩编码JPEG，视频压缩编码H.264等。还可以包括加密过程
信道编码：按照传输信道的特征，将二进制比特流进行拆分打包，增加包头信息、纠错信息等
  经过编码的信息常常按照数据帧的形式出现
基带编码：对数据帧进行脉冲编码调制（PCM），避免出现长1或长0（长游程）等弊病
基带成形：编码后的基带信号经过一个滤波器，使得它的带宽被限制在一个范围内
带通调制：将基带信号以合适的调制方式调制到适合信道的频率范围内
复用：TDMA、FDMA、CDMA等
同步：载波同步、符号同步、帧同步等

## Slide 4
基带信号
数字通信系统中，将消息编码成二进制比特流，然后将k个二进制比特组合成一个符号（码元）
用一组特定的波形表示符号，称为对符号进行脉冲调制，调制后的信号称为基带信号，基带信号集合中包含2k种波形
基带信号波形可以只有两个电平，也可以包含多个电平

## Slide 5
基带编码
基带波形类型众多，下面仅举比较常见的几种
不归零码（NRZ）
两种不同的编码方式：不归零传号码、不归零空号码
传号码：以跳变表示二进制值1，无跳变表示二进制值0
空号码：以跳变表示二进制值0，无跳变表示二进制值1
正负两个信号电平，若1、0出现几率相同则平均电平为0
遇到连续多个0或连续多个1，将出现较长时间连续不变的电平，存在较大的直流分量，不利于交流耦合或无线传输，也不利于同步信号提取和解码。通常需要在信道编码中进行调整避免上述情况出现
+V
-V
+V
-V

## Slide 6
双极性归零码——AMI码与HDB3码
AMI码中，1 交替地变换为 +V 与 -V，每个脉冲的宽度等于半个位宽；0 始终保持为 0；平均直流分量为零
  出现长时间连续 0 时解码困难（因为解码需要的同步信号包含在编码信号的跳变中，长时间没有跳变则锁相环将失锁）
HDB3码是AMI码的改进，主要是为了解决AMI码中出现多个“0”时同步困难问题。当连续0个数大于3时，将每4个连续0划为一个小节，并按规律插入破坏脉冲V与调节脉冲B。插入规律是：V脉冲的极性与它前面一个非零脉冲的极性相同，以便与正常的“1”相区别。相邻的两个V脉冲的极性必须交替。B脉冲的取值可以是“0”、“+1”或“-1”，以使V脉冲能够同时满足上一条中的两个要求。V脉冲与其后面的非零脉冲极性必须交替
+V
0
-V
+V
0
-V

## Slide 7
Manchester码与差分Manchester码
Manchester码
  每个符号中点发生跳变，规定从高电平向低电平跳变为1，反向的跳变为0，就是1编码为10、0编码为01，00与11都是禁用码（不会出现）
    潜在的问题是正确解调依赖信号的绝对电平。但是接收端用平方环或者Costas环等恢复载波信号解调时存在相位模糊现象，即解调后的信号可能反相，此时解调Manchester码的信号将出现0、1颠倒的错误
差分Manchester码
规定1除了在符号中点有跳变外，还要在该符号开始的时候有跳变，而0仅在符号中点有跳变，从而避免了相位模糊问题。该编码中，1和0均可能被编码为10或01，具体是什么要根据符号前面是否有跳变确定。00与11都是禁用码
+V
-V
+V
-V

## Slide 8
Miller码
  1在符号中点有跳变，0在符号中点无跳变。两个符号交界处有无跳变根据符号内容确定：1的前后始终无跳变，两个0之间始终有跳变。该编码方式中4种编码符号均可能出现，没有禁用码
CMI码
  0在符号中点有低电平向高电平的跳变，1在符号中点无跳变，后面的1与前面的1始终用交替的高低电平表示，即0被编码为01，1被交替编码为00或11。10是禁用的
Miller码与CMI码
+V
-V
+V
-V

## Slide 9
符号同步信号的相位校正
Manchester码、Miller码与CMI码等码型，每个原始符号被扩展成两位，获得的同步信号是符号同步信号的2倍频，所以存在一个如何将解码后的bit流正确组合成原始的数据的问题，称为同步信号的相位校正
Manchester码、差分Manchester码与CMI码均存在禁止码，可以利用这一点来获得正确的同步相位：开始时是任意两位组合，然后检查组合后的信号是否合法，若出现禁止码则将组合偏移一位，以后就是正确的组合相位了。为了便于检测，每个数据帧的开始部分发送几个特定的同步头数据，例如Manchester码可以发送1010作为同步头信号，CMI码可以发送0000作为同步头信号。
  以Manchester码为例，同步头10被扩展为10/01/10/01（参见前面的波形图），若接收时发生错位，将组合为1/00/11/00/1x，其中00与11均为禁止码，所以就知道错位了，将下一位丢弃后的组合就是正确的

## Slide 10
Miller码不存在禁止码，所以不能用上述方法得到正确的同步相位
  该编码有一个特征：在原始符号为“101”情况下会出现最长的跳变间隔，此时两个跳变之间的间隔是2个符号的宽度，可以利用这一点确定接收信号的同步相位:
  在每个信号帧的开始部分发送包含“101”的同步信号，对输入信号的脉冲间隔计数，当计数到第4个脉冲间隔时产生复位脉冲将同步信号强制清零，从而保证同步信号具有正确的相位
说明：边沿脉冲是锁相环的输入信号。锁相环的输出信号是计数器的时钟，每次都从边沿脉冲开始计数。锁相环的输出二分频得到同步信号，复位脉冲是同步信号的异步复位信号。

## Slide 11
多电平编码的例子——PAM
PAM(Pulse-Amplitude Modulation) 包含2k个电平，一个符号包含k比特信息
右图是PAM4的示意图
A、B是两路二进制比特信号，如果满足A信号幅度是B信号幅度的2倍，简单的叠加就可以得到PAM4信号
将PAM4波形按照幅度分成4个区间，在最大幅度的0.25、0.5和0.75位置用比较器比较，可以得到4个输出，将它们用一个编码电路恢复成A、B两路信号，就完成了PAM4解调
注：将两路PAM信号分别对载波的两个正交分量(I、Q)进行调制，然后再叠加，就得到了正交幅度调制(QAM)。例如两个PAM4就可以组成QAM16，此时一个符号将包含16比特信息。由于QAM包含了相位信息，所以其同步信号必须做到相位同步

## Slide 12
带通调制
用基带信号去调制载波，称为数字信号的带通调制。常见的带通调制方式有ASK、FSK、PSK，或者是它们的某种混合方式，例如APK（幅频键控）
幅度键控（ASK）
当基带信号为二进制符号时，调制后的信号就是载波信号的有与无，称为OOK。
Ts

## Slide 13
受矩形基带波形调制的已调信号频谱（sinc函数）
由于大部分能量集中在载频附近，所以ASK的已调波信号带宽近似为基带信号符号率的2倍： 。

## Slide 14
ASK调制的基本方法是将基带信号与载波信号相乘。
对于OOK信号来说，其基带信号为二进制矩形脉冲，只有0与1两个值，若不考虑整形滤波，则电路中的乘法器可以简化为用开关（例如模拟开关或带有关断功能的放大器）实现。
ASK信号的解调有相干解调与非相干解调两种。
相干解调：
非相干解调：

## Slide 15
频移键控（FSK）
上图是相位连续的FSK的已调波波形。
FSK已调波的带宽约为 ，其中f1、f2分别为两个载频频率。
若接收端采用相干解调，则FSK的两个载频应该满足正交关系，即f1=m/(2Ts)，f2=n/(2Ts)，其中m-n与m+n都是正整数。两个载频的的最小频率差为0.5/Ts，已调波的最小带宽约为2.5/Ts
若接收端采用非相干解调，则FSK的两个载频的最小频率差应该为n/Ts，其中n为正整数，此时两个频率都相互位于对方的零点频率位置。当n=1时有最小的已调波带宽，约为3/Ts
Ts

## Slide 16
常见的FSK调制方法：
一种方法是用频率合成器产生载波信号，用调制信号改变频率合成器的输出频率（改变锁相环的反馈系数）可完成调制
另一种方法是将FSK信号看作两个具有不同载波频率的OOK信号的合成，用调制信号选择两个OOK信号即可完成调制
第一种方法容易做到已调波的相位连续，第二种方法较难做到相位连续
由于相位不连续的已调波在相位突变点有很大的高次谐波成分，所以它频谱比相位连续的已调波更宽

## Slide 17
FSK信号的解调
最简单的相干解调电路结构如下图。其中两个载波同步信号由锁相环提取。两个积分器的积分周期都是一个符号周期，每个符号周期结束的时候要将积分器清零。
最简单的FSK非相干解调电路结构如下图。

## Slide 18
相移键控（PSK）
通常将基带为二进制的PSK称为2PSK或BPSK，其波形如下。
2PSK调制电路结构如下（其中整形滤波为可选项）：
2PSK的有效带宽近似为基带信号符号率的2倍， 。
Ts

## Slide 19
2PSK的特点是当基带信号中的1与0出现几率相同的话，其输出信号中没有载频分量，所以无法直接用锁相环恢复载频。解决的方法是将锁相环电路变形为平方环或Costas环进行解调。
平方环：
用乘法器自乘，平方后的信号中包含载频信号的2倍频信号。用锁相环锁定此2倍频信号，再分频得到载频同步信号 。再用乘法器做同步解调。

## Slide 20
Costas环：
锁相环锁定后Δφ=0
VCO的振荡频率为ωc的4倍频，然后通过4分频得到正交的两路信号。
Δφ=0，v4就是调制信号a(t)
调制信号a(t)=±1

## Slide 21
PSK也可以有非相干解调。此时采用另一种形式的相移键控调制形式，称为差分相移键控（DPSK）。
DPSK将基带信号作一个变换：原始数据流中出现数字1，则变换后的数据流发生变化（0变1，或1变0）；原始数据流中出现数字0，则变换后的数据流不变。这样变换后的基带码流称为相对码，而将变换前的基带码流称为绝对码。此时的波形如下：

## Slide 22
DPSK信号可以用非相干方式解调，称为相位比较法或差分检测法。此办法利用了DPSK以前后两个符号的相位关系确定基带符号的极性的特点，将前一符号的载波作为后一符号的参考相位，从而不需要知道发送端的载波相位信息。

## Slide 23
各种调制方式的比较
相干解调需要锁相环以获得与发送端载波同频同相的同步信号，电路复杂
非相干解调不需要同步信号，电路简单
相干解调的误码率大大低于非相干解调，因此从降低误码率角度来说应当采取相干解调电路
三种不同的调制方式中，OOK的解调电路是最简单的，而FSK与PSK的解调电路均较为复杂。尽管OOK有很多不尽如人意的地方，但是对于数据量很低、传输距离很近的情况下，不失为一个最好的选择
注意：由于数字信号的基带信号只有有限个符号波形，所以其调制与解调电路与模拟信号的调制与解调电路可以有较大的不同

## Slide 24
基带成型
若带通调制的载波是一个矩形波，则已调波的频谱如下图，频谱中含有高次谐波成分
若已调信号中出现相位不连续点，则其实际占用的信号带宽将大于相位连续的已调信号的带宽。ASK与FSK可以做到基带信号的相位连续，但是OOK与2PSK不可能做到这一点，所以通常要在基带调制后面用基带成型滤波器将扩展的频谱滤除。即使是相位连续的已调信号，滤波器也可以降低频谱中的旁瓣分量
为了避免波形的畸变，滤波器应该具有线性相位特性。可以用高斯滤波器、贝塞尔滤波器或巴特沃斯滤波器等

## Slide 25
符号同步
同步信息在脉冲跳变边沿中，恢复同步信号需要将边沿转变为脉冲
对于AMI码和其他三电平码来说，先做一个整流，将负脉冲信号整流为正脉冲信号后再送入边沿检测电路
设计锁相环电路，将边沿检测电路的输出锁定可以得到符号同步信号
  锁相环的鉴相器应该采用边沿触发类型的
  同步电路锁相环为载波跟踪型，其环路带宽应该根据信号的频谱特性确定：不归零码、双极性归零码等码型的频谱分量从准直流的低频开始并延申到二进制码频率附近； Manchester码、Miller码等码的频谱分量集中在符号频率的2倍频附近

## Slide 26
2016年上海市TI杯B题《短波频段数字通信系统设计》
一、任务
设计一个短波频段全数字收发通信演示系统，要求通信调制模式采用BPSK调制方式，调制符号率固定，调制载波通过程序设置，范围1MHz～5MHz，在接收方要求去除调制载波，并用示波器观察基带波形。下图给出演示系统设计框图。
发送系统：
接收系统：

## Slide 27
二、要求
1．基本要求
（1）产生三种数据序列：全1序列、01交替序列、伪随机周期序列（生成式：f(x) = x4+x+1）；
（2）对数据序列进行BPSK调制，调制符号率设置为25K；
（3）调制载波设置为 2.5MHz；
（4）调制信号输出幅度为 5Vpp；
（5）接收模块实现载波同步，恢复基带，并用示波器观察基带波形。
2．发挥部分
（1）发射模块调制载波在1MHz～5MHz范围内以1KHz步进进行设置；
（2）接收模块在频率范围内自动搜索跟踪，实现载波同步，恢复基带，用示波器可观察清晰基带波形；
（3）改变发射模块信号输出幅度 0.1V~5Vpp，接收模块实现正确接收；
（4）人机交互友善，具备参数设置功能、载波频率等状态信息显示功能。
三、说明
（1）基本部分1～4要求在发射模块实现；
（2）收发模块中的载波自行产生，不可用信号源代替；
（3）发射模块和接收模块独立设计，收发模块采用有线连接，不可选用相同参考时钟；
（4）收发各节点信号（如数据序列、基带成型、收发本地载波以及调制解调信号等）提供测试点，能用示波器或频谱仪进行观察，从而进行功能、性能测试。

## Slide 28
题目中包含的数字通信模块

## Slide 29
伪随机序列发生器
基本的伪随机序列是m序列（最长线性移位寄存器序列），在通信领域有着广泛的应用
在二进制移位寄存器中，若n为移位寄存器的级数，n级移位寄存器共有 2n 个状态，除去全0状态外还剩下 2n-1 个状态，因此它能产生的最大长度的码序列为 2n-1 位
由n级移位寄存器和反馈逻辑可组成动态移位寄存器，如果反馈逻辑全部由“模2和”（即异或门）构成，则称为线性反馈移位寄存器。选择合适的反馈元素，一个n级线性反馈移位寄存器能够产生的最长码序列等于 2n-1 。 m序列就是由多级移位寄存器通过线性反馈产生的最长码序列
定义线性反馈移位寄存器特征多项式F(x)=xn+xn-1+…+1，其中x的幂次表示反馈元素的相应位置。能够产生m序列的特征多项式，称为n次本原多项式。例如2次到5次本原多项式如下：

## Slide 30
题目要求的m序列发生器的本原多项式为 f(x)=x4+x+1，下图就是根据题目给定的本原多项式实现的m序列发生器的原理图。
当所有寄存器都输出“0”时，系统将被锁死。可以有两种方法解决：上电置位电路，在上电时利用RC电路将反馈信号强行反相。全零排除电路，在出现全零状态时将反馈信号强行反相。
全零排除电路

## Slide 31
m序列发生器产生的是一种伪随机码
此码的特点是由n级移位寄存器产生的m序列能产生最大长度为2n-1位的码序列，在本题中为24-1=15位
m序列中0和1的数目基本相等（一个周期中1的数目比0的数目多一个）。
连续的1或者连续的0被称为游程，游程中1或0的个数称为游程长度。
n级m序列的一个码序列周期中总共有2n-1个游程，其中长度为1的游程占总游程数的1/2，长度为2的游程占总游程数的1/4，… ，长度为k的游程占总游程数的1/(2k)。且长度为k的游程中，连0与连1的游程数各占一半。最长的游程是n个全1以及n-1个全0
在本题中，最长的游程是4个1与3个0

## Slide 32
基带编码
由于题目中要求发送全1序列，所以基带编码是必须的，否则在接收方将无法得到同步信息
可以采用前面介绍的各种基带编码
采用不归零传号码，则
  全1序列，编码后正负电平交替
  10交替，编码后为正负电平交替，但是每个电平具有2倍的时间（容易被误锁在1/2码率）
  伪随机系列，编码后正负电平交替，出现的最长游程是4

## Slide 33
采用AMI码
  全1序列，编码后正负电平交替，每个脉冲的宽度等于半个位宽
  10交替，编码后正负电平交替，但是每个0具有2倍的时间间隔
  伪随机系列被编码以后出现的最长游程是4

## Slide 34
采用曼彻斯特码与差分曼彻斯特码
  Manchester码，每个符号中点发生跳变，规定从高电平向低电平跳变为1，反向的跳变为0
  差分Manchester码，1除了在符号中点有跳变外，还要在该符号开始的时候有跳变，而0仅在符号中点有跳变。所有跳变的方向不限
  编码后每个脉冲的宽度等于半个位宽

## Slide 35
基带成型滤波器
题目规定的符号率为25k，采用不归零传号码时的信号带宽约为50kHz，采用AMI码或曼彻斯特码的信号带宽约为100kHz，按照此条件设计滤波器。可选用巴特沃斯滤波器，有源或无源均可
带通调制
载波：基本要求为 2.5MHz，提高要求为1MHz～5MHz范围内以1kHz步进
  采用锁相环频率合成电路，参考频率为1kHz，反馈分频系数1000~5000
  若单片机的时钟足够快，也可以直接由单片机产生载频
2PSK调制
  将基带信号与载波相乘（乘法器），注意基带信号必须的双极性的

## Slide 36
发射模块的结构框图
调制信号包括数字序列信号发生与基带编码，均由单片机以软件完成
若载频由单片机产生，则省略频率合成器部件
注意单片机与频率合成器的输出信号电平均为单极性，而基带成型滤波器与乘法器均采用双电源供电，采用电容耦合后可以将基带信号自动转换为双极性信号

## Slide 37
带通解调
采用平方环或者COSTAS环，直接从已调波解调出基带信号
上述解调电路中均用锁相环实现载波同步，需考虑无线通信条件下载波信号的信噪比
当输入的信噪比较好时，可以按照常规的锁相环载波跟踪电路设计载波同步电路（本题采用有线连接，基本上不可能出现很差信噪比的情况）
附加的讨论：若输入的信噪比很差时，要考虑锁相环的抗噪声特性：
  低信噪比条件下的载波同步电路中，要求锁相环的噪声带宽 ，等效于在锁相环的阻尼因子为0.7左右时，自然频率
  其中Psi/Pni是输入信号的信噪比， Bi 是输入信号的-3dB带宽

## Slide 38
笔者做了一个有噪声输入的载波同步电路的实验
实验电路如右图，采用NE564芯片
  鉴相器
  乘法器，偏置电流IBIAS = 0，鉴相器增益
  Kd=0.46
  VCO
  中心频率f0=1MHz，C0=450pF(430pF+50pF
  可调)，压控增益Ko=6×106
  环路滤波器
  超前滞后型，R1=1300（芯片内部元件），
  R=24，C=1.5μF
  闭环参数
  ωn=2π×6000=3.76×104 ，ζ=0.7

## Slide 39
实验过程
用一个电阻网络将信号与噪声叠加后输入锁相环
信号：正弦波，f0=1MHz，幅度有效值0.1V
叠加的噪声：实验室信号源的噪声输出，幅度可调（峰峰值0~10V）
改变噪声电压峰峰值与输入信号有效值，测量锁相环的锁定情况（观察输出信号的稳定程度以及锁相环的同步范围）
实验结果
  噪声电压峰峰值 / 输入信号有效值 <10，Psi/Pni >0.44，锁相环基本不受影响
  噪声电压峰峰值 / 输入信号有效值 =50，Psi/Pni =1.7×10-2，锁相环输出抖动较大，勉强稳定，同步范围大幅度降低
  噪声电压峰峰值 / 输入信号有效值 =100，Psi/Pni =4.4×10-3，锁相环输出极不稳定，无法正常工作
注：上述信噪比按照下式计算： Psi/Pni = [输入信号有效值/ (噪声电压峰峰值÷6.6)]2
  其中(噪声电压峰峰值÷6.6)是噪声电压的有效值
  系数6.6来自噪声电压幅度符合正态分布的假设，99.9%的电压落在±3.3σ范围内

## Slide 40
分析与讨论之一
载波同步电路中的锁相环，可以视为一个窄带滤波器，其带宽称为锁相环的噪声带宽。对于阻尼因子0.7左右的二阶锁相环来说，其噪声带宽大约等于0.5ωn
根据这个等效原理，一个带有噪声的信号经过锁相环后，其中超出噪声带宽部分的噪声将被滤除，锁相环输出信号的信噪比得以提高，可由下式计算
输出信噪比=输入信噪比×输入信号带宽 / (锁相环噪声带宽×2)
锁相环输出信号的信噪比等效于其中的载波与相位抖动部分的比例。这个等效信噪比高意味着锁相环可以稳定工作，而信噪比不够则意味着锁相环无法稳定工作。一个经验数值是：等效的输出信噪比要大于4（6dB）锁相环才能稳定工作
前面实验的结果证明了输出信噪比与输入信噪比的正比关系：输入信号的信噪比较高时，输出的等效信噪也也较高，输出信号是稳定的。加大输入的噪声信号比重，输入的信噪比变差，则输出的信噪比随之变差，锁相环就从稳定状态变成不稳定状态了
注：此实验存在以下问题：1、噪声不完全是白色的，2、很难准确估计信号带宽，所以最终无法进行定量计算

## Slide 41
分析与讨论之二
载波同步电路中，为了获得更低的输出相位抖动，总是要求锁相环有尽可能低的自然频率（闭环带宽、噪声带宽），但很低的自然频率将会带来捕捉困难的问题
本例采用了乘法器+超前滞后环路滤波器，捕捉范围为
将所有参数代入，捕捉范围大约是 f0±55kHz。由于载波频率为1MHz，所以相对捕捉范围大约是±5.5%，这是一个很窄的捕捉范围。实测本例电路的捕捉范围为1MHz±60kHz，与理论符合。笔者观察到由于温度或者其他原因导致VCO的中心频率漂移时，即使输入的信噪比较高也无法捕捉到信号，只能重新调节C0
可以与频率合成器做比较：频率合成器中通常采用PFD鉴相，其捕捉范围仅限于VCO的振荡频率范围，所以可以不管这个问题。而在这里尤其是有噪声输入的情况下，通常总是采用乘法器鉴相，捕捉问题就显得很突出
一种扫描捕捉的过程是在VCO的输入端叠加一个小的锯齿波电压，让VCO的中心频率扫描，一旦锁定就固定那个扫描电压。题目要求在发送端改变载频后，接收端可以自动搜索接收。采用这个方法后就可以实现题目的要求

## Slide 42
接收模块的结构框图
由于发射信号的幅度有很大变化（0.1V~5V），所以AGC放大器是必须的
辅助捕捉的锯齿波电压由单片机的DAC产生，与锁相环环路滤波器的输出电压叠加后送往VCO
锁相环应选用具有锁定指示输出的芯片，用于确定锁定情况

## Slide 43
2016年江苏省TI杯F题《位同步时钟提取电路》
一、任务
设计并制作一个从二进制基带信号中提取位同步时钟的电路，并能测定和显示提取出的位同步时钟频率，设计制作的电路组成框图如下图所示。

## Slide 44
二、要求
（1）设计制作“基带信号产生电路”，用来模拟二进制数字通信系统接收端中被抽样判决的非逻辑电平基带信号。要求：
1) m序列发生器的反馈特征多项式（本原多项式）为 f(x)=x8+x4+x3+x2+1，其序列输出信号及外输入ck 信号均为 TTL 电平。
2) 设计制作 3dB 截止频率为 300kHz 的无限增益多路负反馈二阶有源低通滤波器，对m 序列输出信号进行滤波，并衰减为峰峰值0.1V的基带模拟信号（A信号）。
（2）当m序列发生器外输入ck 信号频率为200kHz 时，设计制作可从A信号中提取出位同步时钟（B信号）的电路，并数字显示同步时钟的频率。
（3）改进位同步时钟提取电路，当m序列发生器外输入ck信号频率在200kHz~240kHz之间变化时，能从A信号中自适应提取位同步时钟，并数字显示同步时钟的频率。
（4）降低位同步时钟（B信号）的脉冲相位抖动量Δ，要求 Δmax≤1个位同步时钟周期的10%。
（5）其他。

## Slide 45
三、说明
（1）位同步是数字同步传输的基础同步技术，是指接收端提取的位同步时钟与发送端位时钟在频率上严格相等、相位差固定的信号同步状态。接收端位时钟需从收到的基带数据序列中提取，并将作为接收端的抽样判决脉冲及进一步实现其他同步使用。数字通信系统中的“位”指的是最基本的码元，发送端位时钟（题目中 m 序列发生器外输入时钟 ck）是数据序列的码元时钟。
（2）要求“基带信号产生电路”必须制成单独的电路板，只能用两条输出信号线（A 信号线、地线）与位同步时钟提取电路部分连接。
（3）无限增益多路负反馈二阶有源低通滤波器类型（如切比雪夫型或巴特沃斯型）不限。

## Slide 46
一、m序列发生器
题目要求m序列发生器的反馈特征多项式（本原多项式）为 f(x)=x8+x4+x3+x2+1，其序列输出信号及外输入ck 信号均为 TTL 电平
用TTL逻辑电路构成的m序列发生器电路如下

## Slide 47
二、低通滤波器与衰减器
题目规定：3dB 截止频率为 300kHz ，无限增益多路负反馈二阶有源低通滤波器，并将输出信号衰减到峰峰值0.1V。
将这些参数填入《有源滤波器参数计算》表格软件，得到滤波器电路如下，最前面的电容是隔直电容。
C1=1nF，C2=0.1nF，R1=R3=820Ω ，R2=3.3kΩ
第二个运放及其前面的电位器构成衰减电路，由于输入信号为TTL电平，峰峰值大约为3V~3.5V，滤波器的增益=1，最后的输出要求峰峰值0.1V，所以取R4=22kΩ，R5=1kΩ

## Slide 48
电源与动态范围的考虑
前面m序列发生器采用TTL器件，+5V单电源，输出的TTL电平大约为0.3V~3.5V（峰峰值3.2V）。
由于规定用多路反馈型滤波器，所以滤波器的输出有负电平，必须采用双电源。可以用±5V双电源，此时通用运放的输出动态范围大约在±3V以上，没有任何问题。

## Slide 49
三、同步时钟提取电路
该电路包含三部分。第一部分是信号整形：用一个低噪声放大器将0.1V类似正弦波的信号放大到合适的电平后整形成矩形边沿脉冲。第二部分是基于锁相环的同步信号提取电路。这是电路的核心，其基本结构是一个锁相环。第三部分是由单片机完成的频率显示电路，兼有全系统控制的功能。
第一部分，信号整形
原始的m序列脉冲信号经过低通滤波器后，其波形类似正弦信号但又不是正弦信号，所以必须通过整形电路将它恢复为原始的m序列脉冲信号，然后通过一个边沿信息提取电路，得到一个与m序列信号边沿有关的边沿脉冲信号。结构框图与信号波形如下：
边沿信息提取
信号整形恢复

## Slide 50
第二部分，基于锁相环的同步信号提取
要提取的同步信号频率就是CK信号频率，200kHz~240kHz。由于频率不高，选择最常见的74HC4046作为锁相环芯片。
鉴相器
为了获得最佳的捕捉范围，采用PFD鉴相器，电源电压为5V时，鉴相增益KD=VDD/(4π)=5V/(4π)
压控振荡器
锁相环中VCO的可控振荡频率范围必须大于输入信号的频率范围。电源电压为5V时，HC4046的控制电压为1.5V~3.5V范围内有较好的控制特性。若取这个电压范围内的振荡频率为180kHz~260kHz，则压控增益为2π×40000/V。
据此确定RT1、RT2与CT。

## Slide 51
环路滤波器
本题的环路滤波器设计具有一定的特殊性，除了阻尼因子通常取0.7左右外，其自然频率还与m序列的特性有关。
m序列发生器产生的是一种伪随机码。此码的特点是由n级移位寄存器产生的m序列能产生最大长度为2n-1位的码序列，在本题中为28-1=255位，其中0和1的数目基本相等（一个周期中1的数目比0的数目多一个）。
连续的1或者连续的0被称为游程，游程中1或0的个数称为游程长度。n级m序列的一个码序列周期中总共有2n-1个游程，其中长度为1的游程占总游程数的1/2，长度为2的游程占总游程数的1/4，… ，长度为k的游程占总游程数的1/(2k)。且长度为k的游程中，连0与连1的游程数各占一半。
最长的游程是n个全1以及n-1个全0。
当m序列中长度大于1的游程出现时，由于输入信号在大于1个时钟周期的时间内保持连续不变，所以边沿提取电路输出的边沿脉冲信号将出现缺失。本题的m序列的最长游程是8个1，即可能会有8个时钟周期内锁相环得不到边沿脉冲信号。
当出现连续1或连续0时，由于缺乏边沿信息，送到鉴相器的输入脉冲出现空缺，此时的锁相环输出频率将出现漂移，等下一个边沿信息到来时，锁相环又要重新回到原先的锁定状态，结果就造成输出的相位抖动。

## Slide 52
下图是鉴相器与环路滤波器工作状态的示意图。PFD鉴相器根据输入信号脉冲的上升沿触发，在正常锁定状态，锁相环的输出与输入同频，也就是说PFD会同时得到输入信号脉冲与锁相环的输出反馈的两个上升沿，其输出为高阻状态（图中虚线），环路滤波器的输出保持不变。
但是一旦输入出现连续1或者连续0的情况，输入信号边沿脉冲缺失，PFD就仅有反馈信号而没有输入信号。在这种情况下，PFD的输出将直接跳变为其输出低电平并保持到下一个边沿脉冲出现。此情况下环路滤波器得到一个阶跃输入电压，其输出将按照指数规律下降。

## Slide 53
对于超前滞后型环路滤波器，其输出电压如下，其中VS是环路滤波器得到的阶跃输入电压幅度，V(0)是阶跃输入发生前的环路滤波器输出电压
考虑到出现连续1或连续0的时间通常总是远小于环路滤波器的时间常数（否则锁相环将无法锁定），即有t<<(R1+R2)C，且大部分锁相环的环路滤波器都有R2<<R1 ，可以将上式简化为
即把指数变化近似为线性变化。
在这个下降电压控制下，VCO的输出相位变化量为
这个相位变化量就是锁相环的输出相位抖动。

## Slide 54
若输入连续n个1或0，鉴相器输出的阶跃脉冲发生在第1个位周期结束时，最大的相位抖动发生在第n个位周期后，所以出现最大相位抖动时的 t=(n-1)Ts，即
可见锁相环的输出相位抖动与输入信号的连续1或连续0（游程）长度n有关，且基本呈平方关系。
n=1
n=2

## Slide 55
在采用超前滞后型环路滤波器的锁相环中，自然频率为
所以前面的关系可写为
根据此式，可写出满足输出相位抖动要求的自然频率为
其中nmax是最大游程，即连续出现1或0的最大个数。Ts是位周期。
Vs是输入环路滤波器的阶跃电压。由于大部分情况下，在锁定后的环路滤波器输出电压为0.5VDD，所以通常Vs≈0.5VDD。而采用PFD的Kd=VDD/4π，所以上式还可写为

## Slide 56
回到本题目，要求脉冲相位抖动量低于1个位同步时钟周期的10%，即Δφmax=0.1×2π。题目给定的m序列的最大游程n=8，最大的同步信号周期为Ts=1/(2×105)。将这些数据代入，就可以得到自然频率的约束条件为ωn<12778。
在采用超前-滞回环路滤波器的二阶锁相环中，自然频率与阻尼系数分别为
取ωn=6000、再将ζ=0.707、Kd=5/4π、Ko= 2π×4×104等参数代入，可以计算环路滤波器的RC参数。例如指定C=100nF，则可得到R1=25.6kΩ（实际可选27kΩ），R2=2.2kΩ。

## Slide 57
2021年全国赛E题《数字-模拟信号混合传输收发机》
一、任务
设计并制作在同一信道进行数字-模拟信号混合传输的无线收发机。其中，数字信号由4 个0~9 的一组数字构成；模拟信号为语音信号，频率范围为100Hz~5kHz。采用无线传输，载波频率范围为20~30MHz，信道带宽不大于25kHz，收发设备间最短的传输距离不小于100cm。
收发机的发送端完成数字信号和模拟信号合路处理，在同一信道调制发送。
收发机的接收端完成接收解调，分离出数字信号和模拟信号，数字信号用数码管显示，模拟信号用示波器观测。

## Slide 58
二、要求
1. 基本要求
（1） 实现模拟信号传输。模拟信号为100Hz~5kHz的语音信号，要求接收端解调后的模拟信号波形无明显失真。在只有模拟信号传输时，接收端的数码显示处于熄灭状态。
（2） 实现数字信号传输。首先键入4个0~9的一组数字，在发送端进行存储并显示，然后按下发送键对数字信号连续循环传输。在接收端解调出数字信号，并通过4个数码管显示。要求开始发送到数码管显示的响应时间不大于2秒。当发送端按下停止键，结束数字信号传输，同时在发送端清除已传数字的显示，等待键入新的数字。
（3）实现数字-模拟信号的混合传输。任意键入一组数字，与模拟信号混合调制后进行传输。要求接收端能正确解调数字信号和模拟信号，数字显示正确，模拟信号波形无明显失真。
（4） 收发机的信道带宽不大于25kHz，载波频率范围为20~30MHz。要求收发机可在不少于3 个载波频率中选择设置，具体的载波频率自行确定。
2. 发挥部分
（1）在发送端停止数字信号传输后，接收端数码显示延迟5秒自动熄灭。
（2）在满足基本要求的前提下，收发机发送端的功耗越低越好。
（3）在满足基本要求的前提下，收发机所传输的模拟信号频率范围扩展到50Hz~10kHz。
（4）其他。

## Slide 59
三、说明
（1）数字和模拟信号必须先经过合路电路处理，然后在同一信道上调制传输，其调制方式和调制度自行确定。在合路电路的输出端应留有观测端口，用于示波器观测合路信号的波形变化。
（2）收发机的发送端和接收端之间不得有任何连线。
（3）收发机的发送端与天线的连接采用SMA接插头，发送端为F（母）头，天线端为M（公）头。天线的长度不超过1米。
（4）收发机的发送端和接收端均采用电池单电源供电，发送端的供电电路应留有供电电压和电流的测试端口。
（5）收发机的载波频率选取应尽量避开环境电波干扰。
（6）本题目中信道带宽约定为已调信号的 -40dB 带宽，通过频谱仪进行测量。具体如图所示

## Slide 60
题目分析
本题目是一个比较完整的无线收发系统，要求模拟信号与数字信号同传。根据题目中关于模拟信号传输的要求描述，模拟信号采用模拟传输方式，且规定信道带宽为25kHz 。
首先分析两个信号同传的调制方式问题，包括混合信号的调制方式与数字信号的调制方式。
混合信号的调制方式
需要传输的模拟信号频率范围是50Hz~10kHz（按照提高要求设计）。若采用AM调制，需要的信道带宽为20kHz；若采用SSBAM（单边带）调制，需要的信道带宽为10kHz；若采用FM调制，需要的信道带宽约为20kHz+2Δfm（Δfm为最大频偏）。
由于需要传输的数字信号为4位十进制数，信息量极低，它的带宽与模拟信号相比几乎可以忽略不计。
所以理论上说，前面三种调制方式都可以做到两路信号同传，但是考虑到无论发送还是接收，普通AM是三种调制方式中最简单的，所以可以采用普通AM调制的方案。

## Slide 61
混合信号的频谱分配
题目规定的信道带宽为25kHz，模拟信号占用了中间的20kHz，两侧各剩下2.5kHz的带宽，用于安插上述数字信道。因此，可以在10kHz~12.5kHz之间选择一个副载频 fsc，用数字信号调制这个副载波得到数字已调信号。
将数字已调信号与模拟信号叠加，叠加后的混合信号用AM调制方式对载波进行调制，放大后送天线发射。总的频谱结构如下图所示

## Slide 62
总体结构如下

## Slide 63
数字系统的基带信号
原始的数字信号经过格式化，成为适合于数字处理的二进制信号。
对于模拟信号，这个过程包含采样与量化。
对于数字信号，这个过程是字符编码，例如常见的ASCII码、BCD码等。本题目要求传送四个十进制数字，所以可以采用BCD码，由四位二进制数0000~1001表示十进制数0~9。
对格式化以后的二进制序列加入引导部分、同步信号、校验或纠错信号等冗余信息，构成数据帧（信道编码）。例如对于本题，有效的信息只有16比特，为了使得接收端的锁相环有足够的捕捉时间，同时避免在解码时发生错位，需要在前面插入帧同步信息。如果希望能够避免错误，还要在数字序列后面插入纠错码或校验码。
对数据帧进行脉冲编码调制（PCM），例如曼彻斯特码，避免出现长1或长0（长游程）等弊病。
上述处理过程可以用硬件完成，但是在单片机内用软件完成更合适。
接收端将上面的过程反过来，就可以得到原始的信息。

## Slide 64
基带信号的码率与带宽
可以根据相同的信道带宽，反过来确定基带信号的码率
例如在本题中，信道带宽被规定为25kHz，模拟信号占据了低频端50Hz~10kHz，所以数字信号最多可以占用2.5kHz带宽。但要留出合理的间隔（由于实际滤波器不是砖墙式的），所以实际带宽远小于2.5kHz
假定给数字信号的带宽为200Hz，而调制方式为OOK或2PSK，则根据带宽=2/Ts的关系，发送的数据流的位宽Ts=10ms。若基带编码采用曼彻斯特编码，则实际的数字信号流的码率将是1/20ms=50bps
再假定一个数据帧包含28bit（其中16bit是4位十进制数，前面8bit是同步信号，后面4bit是校验信息），发送1帧需要560ms。题目要求传输延迟不大于2秒，则必须在3帧以内完成传输，即使考虑了传输误差也是可以做到的

## Slide 65
分离数字信号的带通滤波器
这个滤波器出现在两个地方。在发送端，其主要目的是抑制带通调制信号频谱的旁瓣与高次谐波，按照题目要求必须在12.5kHz处有大于40dB的衰减。在接收端，其主要作用是抑制模拟信号对数字信号的干扰。模拟信号的频率上限为10kHz，所以应该对10kHz信号有足够大的衰减。
这个滤波器应该有较平坦的群延迟特性，所以应选用贝塞尔滤波器或巴特沃斯滤波器。
可以选择上述两个频率（10kHz与12.5kHz）的几何平均值11.2kHz作为数字信号的副载频，-3dB带宽是200Hz，即通带两侧截止频率分别为11.1kHz与11.3kHz，阻带两侧的起始频率分别为10kHz、12.5kHz，阻带衰减40dB。
采用巴特沃斯型滤波器的最低阶数为2。两个带通滤波节的中心频率分别为11129Hz与11270Hz，Q值均为79。由于Q值较高，可以采用模拟电感LC型带通电路。

## Slide 66
下图是一个模拟电感LC型带通电路。通常在这个电路中令R2=R3=R、C1=C2=C，此时其中心频率f0、品质因数Q和节增益K0分别为：
两个滤波节级联后的带通滤波器的通带增益是：
将前面的结果代入，得到K≈0.5*K01*K02，因此若希望最后的通带增益等于1，这两个带通节的节增益的乘积应该等于2。如果两个滤波节的节增益相同，则它们应该等于1.41。据此可计算元件值。
以f0=11129Hz、Q=79的滤波节为例，令K0=1.41，取C1=C2=10nF，可以计算得到R2=R3=920Ω，R1=113kΩ， R3=15kΩ， R4=6.2kΩ

## Slide 67
分离模拟信号的低通滤波器
模拟信号的频率范围为100Hz~10kHz。无论在发射端还是接收端，都应该有一个低通滤波器来限制其频带。发射端的目的是避免杂散频率对数字信号的干扰，接收端是分离模拟信号与数字信号。
按照前面关于数字信号的讨论结果，这个低通滤波器的通带截止频率是10kHz，阻带起始频率应该是数字信号通带的下边缘，约11kHz。这是一个非常陡峭的低通滤波器。若将阻带的衰减定为40dB，通过计算可知，它将是一个49阶的巴特沃斯滤波器，或者是一个12阶的切比雪夫滤波器（带内波动0.1dB）。这显然是难以实现的，所以这个滤波器必须采用更加陡峭的椭圆滤波器。
用计算机辅助设计软件计算后，采用通带截止频率10kHz、通带纹波1dB、阻带起始频率11.1kHz、阻带衰减40dB的6阶椭圆滤波器，3个滤波节的极点频率、零点频率以及Q值分别为：
fp1=9996Hz，fn1=11204Hz，Q1=20.37；fp2=8800Hz，fn2=13192Hz，Q2=3.66；fp3=5123Hz，fn3=30064Hz，Q3=0.8178。
这个滤波器的一个零点正好是数字副载频（11200Hz），可以将两者的相互影响降到最低。

## Slide 68
右图为二阶椭圆滤波节的电路。该电路的参数如下：
零点频率
极点频率
Q值：
具体的设计过程大致是（已知该滤波节的零点频率ωn 、极点频率ωp、Q值）：
1、根据零点频率ωn 确定R与C的值（需要指定其中某一个）。
2、根据极点频率ωp 确定R2与C2的值（需要指定其中某一个）。
3、代入Q值表达式，根据已知的Q值反推k。
若 k>1，则根据 k=1+R4/R3 确定R3与R4；若 k<1，则将上述电路中的R2拆分成两个电阻串联分压，令其分压系数等于k，将分压后的信号接到运放输入端，同时将运放接成跟随器。
4、令电路中所有电容开路，可计算此滤波节的节增益

## Slide 69
例如本题的滤波节1， fp=9996Hz（ωp=62807），fn=11204Hz（ωn=70397），Q=20.37 。
按上述设计步骤，指定C=10nF，根据ωn=70397，计算得到R=1.42kΩ；
指定C2=10nF，根据ωp/ωn=0892，计算得到R2=2.05kΩ；
代入Q值表达式，反推得到k=3.63，指定R3=1kΩ，算得R4=2.63kΩ。
这个低通滤波节的节增益是
这个滤波器的三个滤波节都有大于1的节增益，所以其总增益可能很大，要注意控制输入的模拟信号（语音）的幅度，不能让滤波器中的运放饱和。必要时可以在输入端接入一个由分压电阻与运放跟随器构成的衰减器。

## Slide 70
发送端的载波发生器与接收端的本振电路
这两个都是高频信号源，只是频率不同。
题目要求“载波频率范围为20~30MHz，要求收发机可在不少于3 个载波频率中选择设置，具体的载波频率自行确定”。所以，发送端的载波发生器要求在20~30MHz之间产生不少于3个载波频率信号，接收端的本振要求产生这三个频率加上中频后的三个频率的信号。
满足要求的常见电路是采用锁相环构成的频率合成器。
下图是频率合成器的结构框图。其中参考信号由石英晶体产生，具有极高的稳定度。锁相环锁定后其鉴相器的两个输入端频率相等，所以输出频率=参考频率×N÷R，通常通过改变N获得输出频率的改变。
为了减少杂散频率，用于载波发生的VCO最好是正弦波输出的LC压控振荡器。

## Slide 71
下面是一个适合本题要求的频率合成器的例子，输出频率=晶体频率÷R×P×N
通常MC145151中的参考分频系数R 与 MC12026的预分频系数P 是固定的（设置端固定为逻辑1或逻辑0），而分频系数N是可变的（设置端接单片机），这样就可以通过单片机选择输出频率。

## Slide 72
频率合成器设计的要点：
VCO的可控振荡频率范围必须满足需求。
以本题为例，题目要求载波频率在20~30MHz范围内任选3个，假定选择23MHz、25MHz、27MHz，那么发送端的载频发生器的可控频率范围必须大于23MHz~27MHz；接收端的本振信号源在此基础上加一个中频频率，例如选中频为460kHz，那么接收端的可控频率必须大于23.46MHz~27.46MHz。
据此可选择变容二极管，计算LC参数。其中C2可以调整谐振电容的容量变化。例如选用变容二极管BB729，在反向偏压为1V~4V条件下其电容约为40pF~20pF，即电容变化约2倍。若C2远大于变容二极管的电容，则谐振频率的变化约为1.41倍。例如取L=1.5uH，振荡频率范围约为20.5MHz~29.1MHz。
若希望减小频率变化范围，只需将C2取得与变容二极管的电容同数量级即可，此时必须重新计算电感值。

## Slide 73
石英晶体的频率选择
由于不是所有的频率都可以找到商品石英晶体谐振器的，而频率合成器的输出频率也不是连续可变的，所以必须仔细计算频率合成器中的石英晶体的频率。
由于输出频率=晶体频率÷R×P×N，R与P通常固定后不再改变，N只能以整数变化，所以就要求（晶体频率÷R×P）与中频频率满足整数比的关系。
例如在本题中，接收机本振频率比发射机载波高一个中频频率，假定中频频率为460kHz，则可以取（晶体频率÷R×P）=10kHz。此时本振锁相环中的N比发射机锁相环中的N大23。

## Slide 74
发送端的载频调制电路与接收端的混频电路
这两个电路都采用乘法器。区别在于，发射端的调制电路输出不仅包含信号与载波的乘积（两个边带），还应该包含载波成分。而接收端的混频电路完全不希望本振频率输出。所以，假如采用AD835一类的乘法器作为混频器时，发送端的电路应该是乘法器叠加载频，而接收端的电路仅仅是乘法器。假如采用MC1496一类的调制解调电路时，应该通过调零电位器，在发送端加入载频，在接收端抑制本振。

## Slide 75
接收端的设计
接收端就是一个超外差式的AM接收机。下变频与模拟-数字分离滤波器已经在前面讨论过了。
此接收器中很重要的是AGC功能。由于OOK数字信号的解码（取样判决）依赖于信号幅度，所以一个具有足够大的AGC范围的中放电路就很关键。无线信号的强度随距离平方反比，若允许发射端与接收端的距离变化3倍，则接收信号强度将变化9倍。再加上发射端的电压变化、环境的影响等等因素，估计有40dB的AGC范围才能大致满足本题目的需求。而整机的接收灵敏度等指标，可以根据实际情况测试确定。